# PREFAZIONE

La pubblicazione del Prezzario di riferimento per lavori pubblici nella Regione Piemonte è il risultato di un ambizioso progetto, che si basa sulla cooperazione tra soggetti diversi, di rilevanza territoriale sia pubblica, sia privata.

La fase preparatoria, che ha visto convergere l'interesse da più ambiti, è servita per concentrare l'impegno in particolare su alcuni punti salienti: semplificazione, interazione, efficacia, massima diffusione e innovazione.

La condivisione di tali obiettivi ha portato i soggetti interessati ad accettare la formalizzazione della loro collaborazione al progetto attraverso un Protocollo di intesa, momento di sintesi e di confronto delle rispettive esperienze e metodologie.

La convergenza di tutti questi soggetti verso la creazione di un prodotto comune è un positivo risultato da ascrivere alla volontà di enti, organismi e associazioni con strutture e interessi diversi, che sono riusciti, con uno sforzo coordinato da un tavolo tecnico appositamente costituito, a dare vita a un progetto di ampio respiro, base di partenza per successivi sviluppi.

La Regione Piemonte, come capofila di questo gruppo di lavoro, ha poi coordinato i soggetti durante la fase esecutiva, dimostrando che è possibile porsi obiettivi e centrarli nei tempi prestabiliti. E questo non è che uno dei possibili interventi migliorativi di un patrimonio collettivo fatto di uomini, risorse e risultati.

ASSESSORATO ai lavori pubblici

# PREMESSA

La natura del progetto

La Regione Piemonte aveva provveduto, nel 1994, a pubblicare un prezzario di riferimento per lavori pubblici di interesse regionale. Era un testo diviso in due volumi: il primo, più ampio, riguardava opere agricole e forestali, opere di pronto intervento, opere edili, impianti termici e gas, impianti elettrici e segnaletica; il secondo gli acquedotti, l’illuminazione pubblica, gli impianti semaforici.

Esistono successive pubblicazioni, a cura dell’Assessorato per l’Ambiente e i Lavori Pubblici, che periodicamente andavano ad aggiornare la prima versione dell'elenco prezzi, per ambiti particolari: per opere di bonifica di terreni contaminati, per interventi a seguito di danni alluvionali e di sistemazione idrogeologica, per attività di recupero ambientale e di ingegneria naturalistica. A disposizione dell'utente vi era quindi un prezzario di riferimento regionale, alcuni aggiornamenti e gli altri prezzari più largamente impiegati, come quello della Città di Torino.

La Regione Piemonte e il Provveditorato per le Opere Pubbliche del Piemonte e della Valle d'Aosta hanno individuato un nucleo di soggetti interessati a condurre a termine il progetto di unificazione dei prezzari esistenti, in modo da proporre a tutti gli operatori un unico prezzario di riferimento regionale per le opere e i lavori pubblici. È stato in seguito sottoscritto da tali soggetti un protocollo d'intesa, documento che testimonia una volontà comune e una disponibilità nel tempo. Non solo per la sempre crescente richiesta degli operatori, ma soprattutto in vista di una possibile omogeneizzazione dei prezzi, i promotori hanno concordato sulla necessità di migliorare e implementare il prezzario esistente.

Diversi sono stati i livelli di partecipazione. Tra i rappresentanti degli enti sottoscrittori del protocollo di intesa, evidenziati nel frontespizio di questa pubblicazione, è stato selezionato un gruppo ristretto di lavoro, il quale si è assunto l'onere di lavorare direttamente nel merito della materia: produrre il documento, revisionarlo, darlo alle stampe, diffonderlo, formulare intenzioni future. A un altro livello hanno invece partecipato i soggetti, pubblici e privati, che hanno fornito al comitato tecnico gli elenchi prezzi veri e propri: il Comune di Torino, la Camera di Commercio, il Politecnico, l’associazione Anisig, oltre alle numerose aziende di servizi pubblici associate alla Cispel. Essi hanno lavorato direttamente sulle fonti: l’operazione individuale si è indirizzata verso un primo tentativo di aggiornare i prezzi ritenuti superati, la scrematura di voci ripetute el'evidenziazione di problematiche complesse, contribuendo in tal modo, con un apporto vivace e interattivo, a creare uno strumento il più possibile esauriente e corretto.

La presente versione dell'elenco prezzi, riveduta, corretta e ampliata, si propone come il nuovo supporto per la valutazione dei costi di un intervento in sede di progettazione, di appalto o di finanziamento.

Questo anche al fine di soddisfare le esigenze di settorializzazione e specificazione dei contenuti, di individuazione di sezioni tematiche, di trattazione di nuovi prodotti e tecnologie, che dominano ormai il mercato.

Questioni metodologiche

L’assemblaggio del prezzario proposto per il 2000 è avvenuto tenendo conto dell'esperienza già lungamente acquisita dal Comune di Torino, il cui prezzario è sempre stato uno dei più completi e attendibili. Ma per coprire l’intero repertorio di opere, materiali e attrezzature è stato fondamentale il ricorso, oltre alla Città di Torino e all’esperienza di alcuni settori regionali, ai più validi prezzari esistenti e a prezzari per opere speciali (impianti, reti, verde).

Il prezzario si divide in cinque volumi, caratterizzati da una veste grafica che li distingue per i diversi colori; ciascun volume è diviso in sezioni. Di ogni sezione viene specificata la provenienza, ovvero viene evidenziato, nel frontespizio di ogni testo, qual è il soggetto che ha curato il prezzario originario.

Il primo volume contiene i prezzi per opere edili, comprese quelle di restauro; il secondo impianti elettrici e termici; il terzo riguarda le infrastrutture igienico-sanitarie, come fognature, depuratori, discariche; il quarto volume raccoglie dati su alcune infrastrutture “a rete”, ovvero reti elettriche, reti dei trasporti; il quinto e ultimo volume riguarda la salvaguardia e il controllo del territorio, la creazione del verde pubblico, l'agricoltura.

Un cenno in particolare merita il primo volume, il quale si pone come una porta di accesso per la lettura dei successivi, in quanto contiene dati e informazioni su argomenti di interesse generale: manodopera, noleggi, trasporti, materiali. Esso è composto quasi interamente dalle voci di prezzo del prezzario della città di Torino, tranne che per le opere di restauro, consegnate dalla Camera di Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura di Torino. La stessa Città di Torino ha procurato i prezzari sugli impianti elettrici e termici, che vanno a comporre interamente il secondo volume.

Pare importante segnalare che, comunque, il prezzario di Torino è stato elaborato a partire da un ambito specifico, ovvero di carattere prevalentemente urbano, sia di nuova costruzione, sia, soprattutto, di ordinaria e straordinaria manutenzione. Si è creduto opportuno e adeguato utilizzare comunque i prezzi esistenti come prezzi di riferimento anche per opere non propriamente rientranti tra quelle urbane, ma che rivestono un interesse territoriale.

Ove necessario, in merito alle sezioni, vengono aggiunte specifiche adeguate, riguardanti gli argomenti in esame, per completare il quadro della sezione stessa con le voci più strettamente pertinenti. In generale ogni sezione riporta una propria introduzione: questo per consentire agli estensori di esprimersi in base alle modalità specifiche e proprie di ogni ente nell’individuazione delle voci di prezzo.

Può presentarsi il problema di alcune voci ripetute, con prezzi differenti o con unità di misura diverse. In tali casi si tratta di una scelta volontaria, poiché esistono alcune voci di prezzo che differiscono a seconda del tipo di opera sviluppata o di lavorazione. Il progettista deve scegliere e utilizzare la descrizione e il relativo prezzo che risponda alle esigenze progettuali specifiche delle sezioni corrispondenti.

I prezzi relativi alla manodopera, a cui fare riferimento per ciò che concerne le opere edili, sono quelli determinati dalla Commissione Unica per il rilevamento dei costi mensili del Ministero dei Lavori Pubblici - Provveditorato Regionale alle Opere Pubbliche per il Piemonte e la Valle d'Aosta, che valuta, in maniera analitica, i valori relativi alla manodopera specializzata, qualificata, comune, con rilevamento per realtà provinciale.

Per ciò che concerne altre opere e lavori pubblici non rientranti nel comparto contrattuale edile, va fatto riferimento ai valori espressi dagli specifici contratti di lavoro.

Si ribadisce che noli, trasporti, attrezzature e forniture di materiali sono contenuti esclusivamente in apertura al primo volume, e sono individuati dal Comune di Torino, con l'eccezione di prezzi che nelle sezioni sono state mantenuti perché originariamente non compresi nel prezzario della città di Torino.

I prezzi delle opere compiute, annoverati nelle varie sezioni, sono comprensivi del 24,30 %, percentuale stabilita per spese generali utili di impresa.

Tutti i prezzi, inoltre, si intendono approvati in lire. La relativa cifra in Euro deriva dalla moltiplicazione del prezzo in lire con il cambio attuale della moneta unica.

Il prezzario è approvato con Delibera della Giunta Regionale.

La diffusione

Il prezzario del 2000 è una validazione dei prezzari già sperimentati dagli organismi che sono stati raccolti attorno al tavolo di lavoro attraverso protocolli di intesa atti a testimoniare la loro volontà di partecipazione. L'obiettivo comune è di organizzare uno strumento unitario, leggibile, di facile consultazione, di immediato recepimento.

Per evidenziare queste caratteristiche, i promotori hanno pensato di amplificare gli effetti della diffusione con due altre modalità di consultazione. Le copie sono state prodotte in numero limitato per distribuirle gratuitamente a tutti gli enti pubblici territoriali e alle altre stazioni appaltanti operanti nella Regione Piemonte. Per divulgare a un numero illimitato di potenziali utenti la risorsa del prezzario sono stati proposti altri supporti, che hanno potenziato enormemente le capacità di diffusione.

A ogni copia dei cinque volumi è allegato un disco cd rom, che facilita le operazioni di compilazione di computi metrici, capitolati, elenchi prezzi in sede di progettazione. Un pari numero di copie su disco è inoltre disponibile presso il Settore Opere Pubbliche della Regione, a Torino, e potrà essere richiesto e ricevuto gratuitamente.

In più sarà messa a disposizione tramite Internet la versione del prezzario in formato Word e in formato Asci. Quest’ultimo formato garantisce l’opzione di aggiornamento diretto del prezzario, in seguito alle eventuali riedizioni migliorative. Direttamente collegandosi al sito web della Regione Piemonte, all'interno delle pagine dedicate all'Osservatorio regionale dei lavori pubblici, si potrà quindi scaricare on line il prezzario, o solo parti di esso, per soddisfare le eventuali richieste di chi non è riuscito a ottenere la copia cartacea, o di chi preferisce lavorare con una versione digitalizzata.

Gli obiettivi futuri

Il prezzario proposto per l’anno 2000 è la matrice per successivi interventi.

Il progetto si vanta soprattutto della certezza di aver creato un punto di partenza per interventi a venire, che sono stati sin da ora previsti da una commissione tecnica permanente, composta da alcuni rappresentanti della Regione, del Cispel, dell’Assistal, dell'Unione Edilizia del Piemonte e della Valle d'Aosta, della Camera di Commercio di Torino, del Comune di Torino. Gli obiettivi che si sono posti sono modernizzazione, snellimento, organizzazione di un indice tematico organizzato intorno a codici intelligenti, conversione ragionata in Euro.

Annualmente tale prezzario sarà aggiornato e revisionato da una commissione tecnica permanente appositamente creata.

Come già evidenziato i prezzi si intendono approvati in lire. Sarà cura della commissione tecnica permanente provvedere, nelle future edizioni, a modificare correttamente, con gli arrotondamenti decimali necessari, la rispettiva cifra in Euro. Nella presente edizione, dati i fattori di conversione prestabiliti, i prezzi sotto le duecento lire risultano pari a zero.

Bonifica di siti contaminati

Sezione : 20

La presente sezione, redatta dal Settore Programmazione di Interventi di Risanamento e Bonifiche dell'Assessorato Ambiente della Regione Piemonte, nasce come strumento per la quantificazione della spesa ammissibile nell'ambito della procedura di concessione dei contributi per gli interventi di bonifica di siti contaminati, andando così a soddisfare un'esigenza ritenuta ormai improrogabile.

In aggiunta ai suoi contenuti prettamente economici, questo prezziario ha anche l'ambizione di volere costituire, ribadendo quanto già espresso sulle Linee Guida per Interventi di Bonifica di Terreni Contaminati (D.C.R. n. 1005 - C.R. 4351 del 08.03.1995), un utile compendio delle numerose metodologie applicabili alla vasta materia delle bonifiche di siti contaminati, e di rappresentare dunque per gli operatori del settore uno strumento di valutazione tecnico-economica di immediata consultazione.

La difficoltà e la complessità degli interventi di bonifica di siti contaminati appaiono infatti dovute essenzialmente alla interdisciplinarietà delle problematiche da affrontare, per cui è necessario che allo studio per la caratterizzazione geologico-idrogeologica del sito si accompagni anche uno studio per la caratterizzazione delle fonti della contaminazione, in modo che il progettista possa, una volta acquisiti i dati sulla probabilità e sulle possibili modalità di interazione tra sito e fonte inquinante, scegliere la tipologia di intervento più adeguata.

Sulla base di quanto appena affermato si è dunque deciso di suddividere l'elenco prezzi in tre capitoli fondamentali - caratterizzazione del sito, caratterizzazione delle fonti di contaminazione, interventi di bonifica - che riflettano le tappe principali di ogni progetto esecutivo di bonifica.

Per quanto riguarda in particolare l'ultimo capitolo, la consapevolezza della difficoltà di una quantificazione teorica dei costi in grado di prescindere da fattori peculiari quali ad esempio tipologia e quantità dell'agente inquinante, modalità di contaminazione, tipo di suolo interessato, tipologia e profondità della falda, presenza di infrastrutture od attività antropiche, ecc..., ha determinato la decisione di limitarsi a fornire soltanto i costi dell'intervento più comune quale la messa in sicurezza mediante impermeabilizzazione superficiale laterale; i costi per lo smaltimento tramite conferimento in discarica o presso termodistruttore, unitamente a quelli di trasporto hanno invece evidenziato ampie oscillazioni che ne rendono inopportuno il loro inserimento nel prezziario regionale.

L'ultimo paragrafo "Nuove tecnologie", contenente una rapida analisi del rapporto costi/efficacia dell'intervento e tempi di risanamento, in funzione della tipologia di inquinante, è stato inserito con lo scopo di stimolare i progettisti a prendere in considerazione anche tecniche di decontaminazione alternative al conferimento in discarica o in altri impianti di smaltimento.

Si sottolinea come sussista la possibilità di utilizzare, se non qui presenti, le voci di prezzario annoverate nelle altre parti dell'elenco prezzi regionale, con particolare riferimento a quelle relative ai sondaggi, rilievi ed indagini geognostiche considerato che non sono presenti in questa sezione

# 20.C01A 	INDAGINI PER LA CARATTERIZZAZIONE DEL SITO

### 20.C01A.P01A 	Indagini geofisiche

La caratterizzazione areale del sito, riguardo sia alla sua struttura geologica, sia alla eventuale presenza di una fonte inquinante, viene normalmente eseguita mediante prospezioni indirette di tipo geofisico. Si offre di seguito una breve schematizzazione degli obiettivi raggiungibili a seconda della tipologia di indagine impiegata.

###### 20.C01A.P01A.V001A 	Indagini geofisiche di superficie

###### 20.C01A.P01A.V001A.V001A 	Rilievo sismico a riflessione con distanza tra i canali pari a 6 m, comprensivo di sopralluogo nella zona di intervento, progetto di copertura, trasporto strumentazione, acquisizione dati sul rumore di fondo, operazioni topografiche alla scala utile, stendimento, energizzazione, registrazione, elaborazione ed interpretazione dei dati, indipendentemente dalle caratteristiche degli strumenti

###### 20.C01A.P01A.V001A.V001A.V001A 	Copertura 400%, per ogni metro di stendimento

L. 21.000

Euro:10.84

###### 20.C01A.P01A.V001A.V001A.V002A 	Copertura 600%, per ogni metro di stendimento

L. 23.000

Euro:11.88

###### 20.C01A.P01A.V001A.V001A.V003A 	Copertura 900%, per ogni metro di stendimento

L. 25.000

Euro:12.91

###### 20.C01A.P01A.V001A.V001A.V004A 	Copertura 1.200%, per ogni metro di stendimento

L. 27.000

Euro:13.94

###### 20.C01A.P01A.V001A.V001A.V005A 	Copertura 2.400%, per ogni metro di stendimento

L. 30.000

Euro:15.49

###### 20.C01A.P01A.V001A.V002A 	Rilievo sismico a riflessione con distanza tra i canali pari a 10 m, comprensivo degli oneri di cui ai riferimenti

###### Questa voce fa riferimento a: 20.C01A.P01A.V001A.V0,.

###### 20.C01A.P01A.V001A.V002A.V001A 	Copertura 400%, per ogni metro di stendimento

L. 19.000

Euro:9.81

###### 20.C01A.P01A.V001A.V002A.V002A 	Copertura 600%, per ogni metro di stendimento

L. 21.000

Euro:10.84

###### 20.C01A.P01A.V001A.V002A.V003A 	Copertura 900%, per ogni metro di stendimento

L. 23.000

Euro:11.88

###### 20.C01A.P01A.V001A.V002A.V004A 	Copertura 1.200%, per ogni metro di stendimento

L. 25.000

Euro:12.91

###### 20.C01A.P01A.V001A.V002A.V005A 	Copertura 2.400%, per ogni metro di stendimento

L. 27.000

Euro:13.94

###### 20.C01A.P01A.V001A.V003A 	Rilievo sismico a riflessione con distanza tra i canali pari a 12 m, comprensivo degli oneri di cui ai riferimenti

###### Questa voce fa riferimento a: 20.C01A.P01A.V001A.V0,.

###### 20.C01A.P01A.V001A.V003A.V001A 	Copertura 400%, per ogni metro di stendimento

L. 18.000

Euro:9.29

###### 20.C01A.P01A.V001A.V003A.V002A 	Copertura 600%, per ogni metro di stendimento

L. 20.000

Euro:10.33

###### 20.C01A.P01A.V001A.V003A.V003A 	Copertura 900%, per ogni metro di stendimento

L. 22.000

Euro:11.36

###### 20.C01A.P01A.V001A.V003A.V004A 	Copertura 1.200%, per ogni metro di stendimento

L. 24.000

Euro:12.39

###### 20.C01A.P01A.V001A.V003A.V005A 	Copertura 2.400%, per ogni metro di stendimento

L. 26.000

Euro:13.43

###### 20.C01A.P01A.V001A.V004A 	Rilievo sismico a riflessione ad alta risoluzione, cioè con distanza tra i canali pari a 2 m, comprensivo di tutti gli oneri di cui ai riferimenti

###### Questa voce fa riferimento a: 20.C01A.P01A.V001A.V0,.

###### 20.C01A.P01A.V001A.V004A.V001A 	Copertura 900%, per ogni metro di stendimento

L. 40.000

Euro:20.66

###### 20.C01A.P01A.V001A.V004A.V002A 	Copertura 1.200%, per ogni metro di stendimento

L. 45.000

Euro:23.24

###### 20.C01A.P01A.V001A.V004A.V003A 	Copertura 2.400%, per ogni metro di stendimento

L. 50.000

Euro:25.82

###### 20.C01A.P01A.V001A.V005A 	Riduzione dei costi di cui ai riferimenti per lavori con stendimenti superiori ai 2.000 m. Rispetto all'importo totale

###### Questa voce fa riferimento a: 20.C01A.P01A.V00,.

###### 20.C01A.P01A.V001A.V006A 	Rilievo sismico a rifrazione con distanza tra i canali fino a 5 m, comprensiva di tutti gli oneri di cui ai riferimenti, con un minimo di 5 punti di energizzazione

###### Questa voce fa riferimento a: 20.C01A.P01A.V001A.V0,.

###### 20.C01A.P01A.V001A.V006A.V001A 	Per ogni metro di stendimento

L. 15.000

Euro:7.75

###### 20.C01A.P01A.V001A.V007A 	Rilievo sismico a rifrazione con distanza tra i canali da 5 a 10 m, comprensiva di tutti gli oneri di cui ai riferimenti, con un minimo di 5 punti di energizzazione

###### Questa voce fa riferimento a: 20.C01A.P01A.V001A.V0,.

###### 20.C01A.P01A.V001A.V007A.V001A 	Per ogni metro di stendimento

L. 13.000

Euro:6.71

###### 20.C01A.P01A.V001A.V008A 	Rilievo sismico a rifrazione con distanza tra i canali da 10 a 20 m, comprensiva di tutti gli oneri di cui ai riferimenti, con un minimo di 5 punti di energizzazione

###### 20.C01A.P01A.V001A.V008A.V001A 	Per ogni metro di stendimento

L. 11.000

Euro:5.68

###### 20.C01A.P01A.V001A.V009A 	Sondaggio elettrico verticale di tipo Schlumberger comprensivo di sopralluogo nella zona di intervento, progetto di copertura, trasporto strumentazione, operazioni topografiche alla scala utile, acquisizione, elaborazione, analisi ed interpretazione delle misure, in funzione dell'apertura tra gli elettrodi di corrente

###### 20.C01A.P01A.V001A.V009A.V001A 	Per ogni sondaggio, con apertura AB fino a 100 m

L. 250.000

Euro:129.11

###### 20.C01A.P01A.V001A.V009A.V002A 	Per ogni sondaggio, con apertura AB fino a 200 m

L. 300.000

Euro:154.94

###### 20.C01A.P01A.V001A.V009A.V003A 	Per ogni sondaggio, con apertura AB fino a 500 m

L. 400.000

Euro:206.58

###### 20.C01A.P01A.V001A.V009A.V004A 	Per ogni sondaggio, con apertura AB fino a 1.000 m

L. 550.000

Euro:284.05

###### 20.C01A.P01A.V001A.V009A.V005A 	Per ogni sondaggio, con apertura AB fino a 2.000 m

L. 750.000

Euro:387.34

###### 20.C01A.P01A.V001A.V010A 	Profilo di resistività, comprensivo degli oneri di cui ai riferimenti

###### Questa voce fa riferimento a: 20.C01A.P01A.V001A.V0,.

###### 20.C01A.P01A.V001A.V010A.V001A 	Per ogni lettura, con spostamento fino a 10 m

L. 20.000

Euro:10.33

###### 20.C01A.P01A.V001A.V010A.V002A 	Per ogni lettura, con spostamento oltre i 10 m

L. 25.000

Euro:12.91

###### 20.C01A.P01A.V001A.V011A 	Profilo tripotenziale, comprensivo degli oneri di cui ai riferimenti

###### Questa voce fa riferimento a: 20.C01A.P01A.V001A.V0,.

m  L. 15.000

Euro:7.75

###### 20.C01A.P01A.V001A.V012A 	Pseudosezione elettrica di resistività mediante dispositivo dipolo-dipolo, con un massimo di 6 posizioni MN/AB e 20 posizioni AB, compresi gli oneri di cui ai riferimenti

###### Questa voce fa riferimento a: 20.C01A.P01A.V001A.V0,.

###### 20.C01A.P01A.V001A.V012A.V001A 	Per ogni metro di stendimento, con lunghezza dei dipoli fino a 5 m

L. 13.000

Euro:6.71

###### 20.C01A.P01A.V001A.V012A.V002A 	Per ogni metro di stendimento, con lunghezza dei dipoli da 5 a 10 m

L. 11.000

Euro:5.68

###### 20.C01A.P01A.V001A.V012A.V003A 	Per ogni metro di stendimento, con lunghezza dei dipoli 10 a 20 m

L. 9.000

Euro:4.65

###### 20.C01A.P01A.V001A.V013A 	Sovrapprezzo alle voci di cui ai riferimenti per pseudosezione elettrica di resistività e caricabilità

###### Questa voce fa riferimento a: 20.C01A.P01A.V001A.V0,.

###### 20.C01A.P01A.V001A.V014A 	Rilievo magnetometrico, comprensivo di sopralluogo nella zona di intervento, trasporto strumentazione, progettazione ed esecuzione delle misure (anche topografiche), elaborazione, analisi ed interpretazione dei dati, in funzione della maglia di acquisizione dati

###### 20.C01A.P01A.V001A.V014A.V001A 	Per ogni punto di misura, con maglia 2x2 m

L. 3.000

Euro:1.55

###### 20.C01A.P01A.V001A.V014A.V002A 	Per ogni punto di misura, con maglia 5x5 m

L. 5.000

Euro:2.58

###### 20.C01A.P01A.V001A.V015A 	Rilievo georadar, comprensivo di trasporto strumentazione, rilievo topografico, esecuzione, elaborazione, analisi ed interpretazione dei dati, indipendentemente dalla frequenza delle antenne utilizzate e dalla percorribilità della superficie indagata

###### 20.C01A.P01A.V001A.V015A.V001A 	Per ogni metro lineare di profilo

L. 4.000

Euro:2.06

###### 20.C01A.P01A.V001A.V016A 	Riduzione dei costi di cui ai riferimenti per profili superiori ai 1.000 m

###### Questa voce fa riferimento a: 20.C01A.P01A.V001A.V0,.

Rispetto all'importo totale  L. -15%

Euro:---

###### 20.C01A.P01A.V001A.V017A 	Rilievo elettromagnetico, comprensivo degli oneri di cui ai riferimenti, in funzione della maglia di acquisizione dati e della frequenza utilizzata

###### Questa voce fa riferimento a: 20.C01A.P01A.V001A.V0,.

###### 20.C01A.P01A.V001A.V017A.V001A 	Per ogni punto di misura, con maglia 4x2 m e frequenza costante

L. 3.500

Euro:1.81

###### 20.C01A.P01A.V001A.V017A.V002A 	Per ogni punto di misura, con maglia 10x10 m e frequenza variabile

L. 18.000

Euro:9.29

###### 20.C01A.P01A.V002A 	Indagini geofisiche di profondità

###### 20.C01A.P01A.V002A.V001A 	Esecuzione di carotaggi geofisici (logs) in pozzo (Gamma Ray, Potenziale spontaneo (Ps), Single Point, carotaggio elettrico normale da 16", carotaggio elettrico normale da 64", carotaggio elettrico laterale, Temperatura, Caliper), compreso il trasporto e l'installazione della strumentazione, l'acquisizione dei dati e la successiva interpretazione, indicante in particolare la ricostruzione litostratigrafica e le profondità di cambio litologico

###### 20.C01A.P01A.V002A.V001A.V001A 	Per ogni metro lineare

###### 20.C01A.P01A.V002A.V001A.V001A.V001A 	Gamma Ray, Ps, Single Point, 16", 64", Laterale, Temperatura, congiuntamente

L. 18.000

Euro:9.29

###### 20.C01A.P01A.V002A.V001A.V001A.V002A 	Gamma Ray

L. 5.500

Euro:2.84

###### 20.C01A.P01A.V002A.V001A.V001A.V003A 	Ps, Single Point, congiuntamente

L. 6.000

Euro:3.09

###### 20.C01A.P01A.V002A.V001A.V001A.V004A 	Ps, 16", congiuntamente

L. 7.000

Euro:3.61

###### 20.C01A.P01A.V002A.V001A.V001A.V005A 	Ps, 64", congiuntamente

L. 7.000

Euro:3.61

###### 20.C01A.P01A.V002A.V001A.V001A.V006A 	Ps, Laterale, congiuntamente

L. 7.000

Euro:3.61

###### 20.C01A.P01A.V002A.V001A.V001A.V007A 	Temperatura

L. 4.000

Euro:2.06

###### 20.C01A.P01A.V002A.V001A.V001A.V008A 	Caliper

L. 4.000

Euro:2.06

### 20.C01A.P02A 	Indagini idrogeologiche

###### 20.C01A.P02A.V001A 	Esecuzione di pozzi per acqua

###### 20.C01A.P02A.V001A.V001A 	Trasporto in andata e ritorno dell'attrezzatura, compreso il viaggio del personale di cantiere

Km  L. 4.500

Euro:2.32

###### 20.C01A.P02A.V001A.V002A 	Impianto di cantiere comprensivo di approntamento, carico e scarico, revisione a fine lavori e installazione, in ciascun punto di perforazione compreso il primo, di attrezzature per esecuzione di pozzo per acqua a percussione su aree pianeggianti accessibili ai normali mezzi di trasporto

A corpo  L. 1.700.000

Euro:877.98

###### 20.C01A.P02A.V001A.V003A 	Perforazione in terreno di qualsiasi granulometria durante l'esecuzione di un pozzo con metodo a percussione, compreso l'eventuale attraversamento di trovanti e manufatti, per ogni diametro impiegato fino a 100 m dal p.c.

###### 20.C01A.P02A.V001A.V003A.V001A 	Per ogni metro lineare, per f = 400 mm

L. 260.000

Euro:134.28

###### 20.C01A.P02A.V001A.V003A.V002A 	Per ogni metro lineare, per f = 500 mm

L. 280.000

Euro:144.61

###### 20.C01A.P02A.V001A.V003A.V003A 	Per ogni metro lineare, per f = 600 mm

L. 300.000

Euro:154.94

###### 20.C01A.P02A.V001A.V003A.V004A 	Per ogni metro lineare, per f = 700 mm

L. 340.000

Euro:175.59

###### 20.C01A.P02A.V001A.V003A.V005A 	Per ogni metro lineare, per f = 800 mm

L. 380.000

Euro:196.25

###### 20.C01A.P02A.V001A.V003A.V006A 	Per ogni metro lineare, per f = 900 mm

L. 420.000

Euro:216.91

###### 20.C01A.P02A.V001A.V003A.V007A 	Per ogni metro lineare, per f = 1.000 mm

L. 460.000

Euro:237.57

###### 20.C01A.P02A.V001A.V003A.V008A 	Per ogni metro lineare, per f = 1.200 mm

L. 490.000

Euro:253.06

###### 20.C01A.P02A.V001A.V003A.V009A 	Per ogni metro lineare, per f = 1.500 mm

L. 550.000

Euro:284.05

###### 20.C01A.P02A.V001A.V004A 	Impianto di cantiere comprensivo di approntamento, carico e scarico, revisione a fine lavori e installazione, in ciascun punto di perforazione compreso il primo, di attrezzature per esecuzione di pozzo per acqua a rotazione a circolazione diretta dei fluidi su aree pianeggianti accessibili ai normali mezzi di trasporto

A corpo  L. 1.700.000

Euro:877.98

###### 20.C01A.P02A.V001A.V005A 	Perforazione in terreno di qualsiasi granulometria durante l'esecuzione di un pozzo per acqua con metodo a rotazione a circolazione diretta dei fluidi, compreso l'eventuale attraversamento di trovanti e manufatti, per ogni diametro impiegato fino a 100 m dal p.c.

###### 20.C01A.P02A.V001A.V005A.V001A 	Per ogni metro lineare, per f fino a 8"1/2

L. 190.000

Euro:98.13

###### 20.C01A.P02A.V001A.V005A.V002A 	Per ogni metro lineare, per f fino a 12"1/4

L. 240.000

Euro:123.95

###### 20.C01A.P02A.V001A.V005A.V003A 	Per ogni metro lineare, per f fino a 17"1/2

L. 330.000

Euro:170.43

###### 20.C01A.P02A.V001A.V006A 	Impianto di cantiere comprensivo di approntamento, carico e scarico, revisione a fine lavori e installazione, in ciascun punto di perforazione compreso il primo, di attrezzature per esecuzione di pozzo per acqua a rotazione a circolazione diretta di aria su aree pianeggianti accessibili ai normali mezzi di trasporto

A corpo  L. 1.250.000

Euro:645.57

###### 20.C01A.P02A.V001A.V007A 	Perforazione in terreno di qualsiasi granulometria durante l'esecuzione di un pozzo per acqua con metodo a rotazione a circolazione diretta di aria, compreso l'eventuale attraversamento di trovanti e manufatti, per ogni diametro impiegato fino a 100 m dal p.c.

###### 20.C01A.P02A.V001A.V007A.V001A 	Per ogni metro lineare, per f fino a 8"1/2

L. 270.000

Euro:139.44

###### 20.C01A.P02A.V001A.V007A.V002A 	Per ogni metro lineare, per f fino a 12"1/4

L. 330.000

Euro:170.43

###### 20.C01A.P02A.V001A.V007A.V003A 	Per ogni metro lineare, per f fino a 17"1/2

L. 410.000

Euro:211.75

###### 20.C01A.P02A.V001A.V008A 	Impianto di cantiere comprensivo di approntamento, carico e scarico, revisione a fine lavori e installazione, in ciascun punto di perforazione compreso il primo, di attrezzature per esecuzione di pozzo per acqua a rotazione a circolazione inversa su aree pianeggianti accessibili ai normali mezzi di trasporto

A corpo  L. 3.600.000

Euro:1859.24

###### 20.C01A.P02A.V001A.V009A 	Perforazione in terreno di qualsiasi granulometria durante l'esecuzione di un pozzo per acqua con metodo a rotazione a circolazione inversa, compreso l'eventuale attraversamento di trovanti e manufatti, per ogni diametro impiegato fino a 100 m dal p.c.

###### 20.C01A.P02A.V001A.V009A.V001A 	Per ogni metro lineare, per f = 600 mm

L. 320.000

Euro:165.27

###### 20.C01A.P02A.V001A.V009A.V002A 	Per ogni metro lineare, per f = 800 mm

L. 360.000

Euro:185.92

###### 20.C01A.P02A.V001A.V009A.V003A 	Per ogni metro lineare, per f = 1.000 mm

L. 380.000

Euro:196.25

###### 20.C01A.P02A.V001A.V009A.V004A 	Per ogni metro lineare, per f > 1.000 mm

L. 450.000

Euro:232.40

###### 20.C01A.P02A.V001A.V010A 	Fornitura e posa di rivestimento costituito da tubi in lamiera saldata bitumati a caldo sia esternamente che internamente, con giunti saldati in testa su bordi preparati a bisello o con manicotti saldati

###### 20.C01A.P02A.V001A.V010A.V001A 	Per ogni metro lineare, per tubi con fest = 219.1 mm e spessore pari a 5.9 mm

L. 75.000

Euro:38.73

###### 20.C01A.P02A.V001A.V010A.V002A 	Per ogni metro lineare, per tubi con fest = 273.0 mm e spessore pari a 6.3 mm

L. 95.000

Euro:49.06

###### 20.C01A.P02A.V001A.V010A.V003A 	Per ogni metro lineare, per tubi con fest = 323.8 mm e spessore pari a 7.1 mm

L. 125.000

Euro:64.56

###### 20.C01A.P02A.V001A.V010A.V004A 	Per ogni metro lineare, per tubi con fest = 355.6 mm e spessore pari a 8.0 mm

L. 150.000

Euro:77.47

###### 20.C01A.P02A.V001A.V010A.V005A 	Per ogni metro lineare, per tubi con fest = 406.4 mm e spessore pari a 8.8 mm

L. 190.000

Euro:98.13

###### 20.C01A.P02A.V001A.V010A.V006A 	Per ogni metro lineare, per tubi con fest = 457.2 mm e spessore pari a 10.0 mm

L. 240.000

Euro:123.95

###### 20.C01A.P02A.V001A.V010A.V007A 	Per ogni metro lineare, per tubi con fest = 508.0 mm e spessore pari a 11.0 mm

L. 290.000

Euro:149.77

###### 20.C01A.P02A.V001A.V010A.V008A 	Per ogni metro lineare, per tubi con fest = 609.6 mm e spessore pari a 12.5 mm

L. 400.000

Euro:206.58

###### 20.C01A.P02A.V001A.V011A 	Fornitura e posa di rivestimento costituito da tubi in lamiera saldata e zincata a bagno, con giunti saldati in testa su bordi preparati a bisello o con manicotti saldati

###### 20.C01A.P02A.V001A.V011A.V001A 	Per ogni metro lineare, per tubi con fest = 114.0 mm e spessore pari a 4.0 mm

L. 40.000

Euro:20.66

###### 20.C01A.P02A.V001A.V011A.V002A 	Per ogni metro lineare, per tubi con fest = 168.0 mm e spessore pari a 4.0 mm

L. 80.000

Euro:41.32

###### 20.C01A.P02A.V001A.V011A.V003A 	Per ogni metro lineare, per tubi con fest = 219.1 mm e spessore pari a 5.0 mm

L. 90.000

Euro:46.48

###### 20.C01A.P02A.V001A.V011A.V004A 	Per ogni metro lineare, per tubi con fest = 273.0 mm e spessore pari a 5.0 mm

L. 125.000

Euro:64.56

###### 20.C01A.P02A.V001A.V011A.V005A 	Per ogni metro lineare, per tubi con fest = 323.9 mm e spessore pari a 6.0 mm

L. 155.000

Euro:80.05

###### 20.C01A.P02A.V001A.V011A.V006A 	Per ogni metro lineare, per tubi con fest = 355.6 mm e spessore pari a 6.0 mm

L. 175.000

Euro:90.38

###### 20.C01A.P02A.V001A.V011A.V007A 	Per ogni metro lineare, per tubi con fest = 406.4 mm e spessore pari a 6.0 mm

L. 200.000

Euro:103.29

###### 20.C01A.P02A.V001A.V011A.V008A 	Per ogni metro lineare, per tubi con fest = 457.0 mm e spessore pari a 6.0 mm

L. 225.000

Euro:116.20

###### 20.C01A.P02A.V001A.V011A.V009A 	Per ogni metro lineare, per tubi con fest = 508.0 mm e spessore pari a 6.0 mm

L. 245.000

Euro:126.53

###### 20.C01A.P02A.V001A.V011A.V010A 	Per ogni metro lineare, per tubi con fest = 610.0 mm e spessore pari a 7.0 mm

L. 335.000

Euro:173.01

###### 20.C01A.P02A.V001A.V011A.V011A 	Per ogni metro lineare, per tubi con fest = 711.0 mm e spessore pari a 7.0 mm

L. 390.000

Euro:201.42

###### 20.C01A.P02A.V001A.V012A 	Sovrapprezzo per fornitura e posa di rivestimento con tubazione senza saldatura

###### Questa voce fa riferimento a: 20.C01A.P02A.V001A.V0, 20.C01A.P02A.V001A.V0,.

###### 20.C01A.P02A.V001A.V013A 	Sovrapprezzo per esecuzione di finestratura semplice

###### 20.C01A.P02A.V001A.V014A 	Sovrapprezzo per esecuzione di finestrature a ponte

###### 20.C01A.P02A.V001A.V015A 	Sovrapprezzo per esecuzione di finestrature a ponte con rete esterna in acciaio inox aderente alla tubazione

###### 20.C01A.P02A.V001A.V016A 	Fornitura e posa di tubazioni già finestrate in maniera continua con sistema tipo Johnson, con finestrature variabili da 0.25 a 2 mm, complete di manicotti d'attacco a saldare in barre da 3 o 6m in acciaio zincato

###### 20.C01A.P02A.V001A.V016A.V001A 	Per ogni metro lineare, per tubi con fest = 219 mm e fint = 202 mm

L. 265.000

Euro:136.86

###### 20.C01A.P02A.V001A.V016A.V002A 	Per ogni metro lineare, per tubi con fest = 273 mm e fint = 257 mm

L. 340.000

Euro:175.59

###### 20.C01A.P02A.V001A.V016A.V003A 	Per ogni metro lineare, per tubi con fest = 324 mm e fint = 310 mm

L. 390.000

Euro:201.42

###### 20.C01A.P02A.V001A.V016A.V004A 	Per ogni metro lineare, per tubi con fest = 352 mm e fint = 338 mm

L. 430.000

Euro:222.08

###### 20.C01A.P02A.V001A.V016A.V005A 	Per ogni metro lineare, per tubi con fest = 412 mm e fint = 392 mm

L. 480.000

Euro:247.89

###### 20.C01A.P02A.V001A.V017A 	Esecuzione di drenaggio in opera con ghiaietto siliceo calibrato e selezionato posto all'esterno dei tratti fenestrati anche in due o tre strati concentrici, compresa anche la fornitura e posa dell'eventuale reticella di contenimento dello strato interno

m³  L. 260.000

Euro:134.28

###### 20.C01A.P02A.V001A.V018A 	Esecuzione di tamponamento in opera dell'intercapedine con ghiaia non selezionata

m³  L. 110.000

Euro:56.81

###### 20.C01A.P02A.V001A.V019A 	Impermeabilizzazione dell'intercapedine eseguita per gravità con cilindretti di argilla altamente rigonfianti a base di montmorillonite sodica (k < 10-10 m/s e aumento di volume minimo pari al 40%)

Kg  L. 2.000

Euro:1.03

###### 20.C01A.P02A.V001A.V020A 	Impermeabilizzazione dell'intercapedine eseguita con boiacca pura di cemento, escluso il nolo per allestimento sistema di iniezione

Kg  L. 500

Euro:0.26

###### 20.C01A.P02A.V001A.V021A 	Impermeabilizzazione dell'intercapedine eseguita con argilla di cava posta in opera per gravità

m³  L. 250.000

Euro:129.11

###### 20.C01A.P02A.V001A.V022A 	Impermeabilizzazione dell'intercapedine eseguita con calcestruzzo posto in opera per gravità

m³  L. 250.000

Euro:129.11

###### 20.C01A.P02A.V001A.V023A 	Allestimento del sistema di spurgo ed esecuzione dello sviluppo del pozzo mediante motocompressore d'aria a doppia colonna o pistone e sonda, per un minimo di 15 ore effettive di spurgo

###### 20.C01A.P02A.V001A.V023A.V001A 	Per ogni allestimento

L. 2.000.000

Euro:1032.91

###### 20.C01A.P02A.V001A.V023A.V002A 	Per ogni ora

L. 150.000

Euro:77.47

###### 20.C01A.P02A.V001A.V024A 	Allontanamento dei detriti solidi (impalabili)

m³  L. 50.000

Euro:25.82

###### 20.C01A.P02A.V002A 	Installazione piezometri

###### 20.C01A.P02A.V002A.V001A 	Installazione di piezometri a tubo aperto, compresa la fornitura dei materiali occorrenti, l'eventuale rivestimento con geotessile, l'esecuzione dei tappi permeabili in fori già predisposti, ma esclusa la fornitura del pozzetto protettivo, realizzata con le prescrizioni e gli oneri di cui alle "Modalità Tecnologiche" e "Norme di Misurazione" ANISIG.

###### 20.C01A.P02A.V002A.V001A.V001A 	Per ogni installazione

L. 173.000

Euro:89.35

###### 20.C01A.P02A.V002A.V001A.V002A 	Per ogni metro lineare di tubo installato

L. 36.000

Euro:18.59

###### 20.C01A.P02A.V002A.V002A 	Installazione di piezometri tipo Casagrande a doppio tubo, compresa la fornitura dei materiali occorrenti, l'eventuale formazione del manto drenante, l'esecuzione dei tappi permeabili in fori già predisposti, ma esclusa la fornitura del pozzetto protettivo, realizzata con le prescrizioni e gli oneri di cui alle "Modalità Tecnologiche" e "Norme di Misurazione" ANISIG.

###### 20.C01A.P02A.V002A.V002A.V001A 	Per ogni installazione

L. 462.000

Euro:238.60

###### 20.C01A.P02A.V002A.V002A.V002A 	Per ogni metro lineare di tubo installato

L. 32.800

Euro:16.94

###### 20.C01A.P02A.V002A.V003A 	Installazione di piezometri pneumatici ed elettrici o simili, esclusa la fornitura della cella di misura, di cavi elettrici o pneumatici di raccordo e del pozzetto protettivo, realizzata con le prescrizioni e gli oneri di cui alle "Modalità Tecnologiche" e "Norme di Misurazione" ANISIG.

###### 20.C01A.P02A.V002A.V003A.V001A 	Per ogni installazione

L. 380.000

Euro:196.25

###### 20.C01A.P02A.V002A.V003A.V002A 	Per ogni metro lineare di tubo installato

L. 22.000

Euro:11.36

###### 20.C01A.P02A.V002A.V004A 	Fornitura di piezometri in PVC di diametro 30 mm, opportunamente fenestrellati e confezionati, forniti a pie' d'opera, con le prescrizioni e gli oneri di cui alle "Modalità Tecnologiche" e "Norme di Misurazione" ANISIG.

###### 20.C01A.P02A.V002A.V004A.V001A 	Per ogni metro lineare

L. 12.000

Euro:6.19

###### 20.C01A.P02A.V002A.V005A 	Fornitura di doppio tubo PVC per piezometri tipo Casagrande compreso il relativo confezionamento, fornito a pie' d'opera, con le prescrizioni e gli oneri di cui alle "Modalità Tecnologiche" e "Norme di Misurazione" ANISIG.

###### 20.C01A.P02A.V002A.V005A.V001A 	Per ogni metro lineare

L. 7.000

Euro:3.61

###### 20.C01A.P02A.V002A.V006A 	Fornitura di cella per piezometro a doppio tubo tipo Casagrande compreso il relativo confezionamento, fornita a pie' d'opera, con le prescrizioni e gli oneri di cui alle "Modalità Tecnologiche" e "Norme di Misurazione" ANISIG.

###### 20.C01A.P02A.V002A.V006A.V001A 	Per ogni cella

L. 65.000

Euro:33.57

###### 20.C01A.P02A.V002A.V007A 	Fornitura di pozzetti di protezione strumentazione, compresa la relativa posa in opera e lucchetto di chiusura, realizzata con le prescrizioni e gli oneri di cui alle "Modalità Tecnologiche" e "Norme di Misurazione" ANISIG.

###### 20.C01A.P02A.V002A.V007A.V001A 	Per ogni pozzetto installato

L. 252.500

Euro:130.40

###### 20.C01A.P02A.V003A 	Indagini idrochimiche

###### 20.C01A.P02A.V003A.V001A 	Esecuzione di una prova di tracciamento con il metodo di Stanudin per la determinazione di velocità e direzione del flusso idrico sotterraneo, mediante l'immissione in pozzo di 25 kg di sale e la misura, mediante un quadripolo, delle variazioni di resistività indotte nel terreno dal passaggio dell'onda salina, comprese la misura della resistività iniziale della falda e tutte le successive misure necessarie per determinare lo spostamento nel tempo delle linee equipotenziali, l'elaborazione e l'interpretazione dei dati

L. 1.500.000

Euro:774.68

###### 20.C01A.P02A.V003A.V002A 	Esecuzione di una prova single-well per la determinazione di velocità di filtrazione, permeabilità, trasmissività e portata dell'acquifero, mediante immissione in falda e successivo monitoraggio su un solo pozzo/piezometro della concentrazione di un tracciante radioisotopico, comprensiva di misura della radiazione di fondo, introduzione nel tratto filtrato del pozzo del tracciante e posizionamento della sonda nella stessa posizione, registrazione ed interpretazione dei dati, congiuntamente ad una misura della direzione principale del deflusso idrico sotterraneo mediante misurazione dell'intensità della radiazione in corrispondenza di posizioni aventi tra loro un angolo di 45°, per un minimo di almeno due rotazioni complete

###### 20.C01A.P02A.V003A.V002A.V001A 	Per ogni prova

L. 4.000.000

Euro:2065.83

###### 20.C01A.P02A.V003A.V002A.V002A 	Per ogni ulteriore esecuzione, da 2 a 4 prove

###### 20.C01A.P02A.V003A.V002A.V003A 	Per ogni ulteriore esecuzione, oltre 4 prove

###### 20.C01A.P02A.V003A.V003A 	Esecuzione di una prova multi-well per la determinazione di velocità effettiva, porosità efficace, coefficienti di dispersione longitudinale e trasversale, dispersività longitudinale e trasversale, mediante immissione di un tracciante radioisotopico in un pozzo/piezometro e monitoraggio della sua concentrazione in uno o più punti di misura posti a valle dello stesso, comprensiva, per ciascun pozzo e/o piezometro, degli oneri di cui al punto 1.3.3.2

###### 20.C01A.P02A.V003A.V003A.V001A 	Per ogni prova

L. 6.000.000

Euro:3098.74

###### 20.C01A.P02A.V003A.V003A.V002A 	Per ogni ulteriore esecuzione

###### 20.C01A.P02A.V004A 	Prove idrauliche

###### 20.C01A.P02A.V004A.V001A 	Allestimento del sistema di pompaggio e degli strumenti di misura per esecuzione prova di portata

A corpo  L. 1.700.000

Euro:877.98

###### 20.C01A.P02A.V004A.V002A 	Esecuzione di prova di portata per la determinazione dei parametri idrodinamici dell'acquifero, compresa la fornitura dell'energia elettrica, la registrazione, l'elaborazione e l'interpretazione dei dati

###### 20.C01A.P02A.V004A.V002A.V001A 	Per ogni ora, con pompa da 25 KW

L. 100.000

Euro:51.64

###### 20.C01A.P02A.V004A.V002A.V002A 	Per ogni ora, con pompa da 60 KW

L. 125.000

Euro:64.56

###### 20.C01A.P02A.V004A.V002A.V003A 	Per ogni ora, con pompa da 120 KW

L. 150.000

Euro:77.47

###### 20.C01A.P02A.V004A.V003A 	Esecuzione di slug test per la determinazione della trasmissività dell'acquifero, compresi l'allestimento della strumentazione in corso di perforazione, la registrazione, l'elaborazione e l'interpretazione dei dati, indipendentemente dalla durata della prova

A corpo  L. 400.000

Euro:206.58

###### 20.C01A.P02A.V004A.V004A 	Esecuzione di prova di permeabilità eseguita nel corso di sondaggi a rotazione (prova Lefranc), realizzata con le prescrizioni e gli oneri di cui alle "Modalità Tecnologiche" e "Norme di Misurazione" ANISIG

###### 20.C01A.P02A.V004A.V004A.V001A 	Per ogni allestimento

L. 330.500

Euro:170.69

###### 20.C01A.P02A.V004A.V004A.V002A 	Per ogni ora di prova

L. 223.000

Euro:115.17

###### 20.C01A.P02A.V005A 	Rilievo della falda

###### 20.C01A.P02A.V005A.V001A 	Rilievo della falda acquifera in tubi opportunamente predisposti, eseguito a mezzo di scandagli elettrici, durante tutto il periodo relativo alla durata dei lavori di sondaggio, nonché la fornitura dei grafici relativi alla eventuale escursione di falda, realizzata con le prescrizioni e gli oneri di cui alle "Modalità Tecnologiche" e "Norme di Misurazione" ANISIG.

###### 20.C01A.P02A.V005A.V001A.V001A 	Per ogni rilievo

L. 13.000

Euro:6.71

###### 20.C01A.P02A.V006A 	Prelievo campioni d'acqua

###### 20.C01A.P02A.V006A.V001A 	Campionamento di acqua finalizzato alla analisi chimica della stessa, realizzato durante l'esecuzione di un pozzo, compreso l'allestimento del sistema di pompaggio, indipendentemente dalla durata del pompaggio

A corpo  L. 5.000.000

Euro:2582.28

### 20.C01A.P03A 	Indagini geotecniche di laboratorio

###### 20.C01A.P03A.V001A 	Apertura dei campioni ed esame preliminare

###### 20.C01A.P03A.V001A.V001A 	Apertura di campione contenuto in fustella cilindrica (PVC, ferro, inox, ecc...) mediante estrusione, con esecuzione di prove di consistenza speditive mediante Pocket  Penetrometer e/o Torvane.

###### 20.C01A.P03A.V001A.V001A.V001A 	Per ogni campione oppure per ogni metro o frazione di metro di campionatura

L. 23.000

Euro:11.88

###### 20.C01A.P03A.V001A.V002A 	Apertura di campione rimaneggiato (contenuto in sacchetto di plastica o altro contenitore).

###### 20.C01A.P03A.V001A.V002A.V001A 	Per ogni campione

L. 18.000

Euro:9.29

###### 20.C01A.P03A.V001A.V003A 	Apertura di campione indisturbato "cubico"

###### 20.C01A.P03A.V001A.V003A.V001A 	Per ogni campione

L. 40.000

Euro:20.66

###### 20.C01A.P03A.V001A.V004A 	Determinazione dell'indice RQD, comprensivo di misurazione degli spezzoni di carota di sondaggio e di fotografia

###### 20.C01A.P03A.V001A.V004A.V001A 	Per ogni determinazione

L. 60.000

Euro:30.99

###### 20.C01A.P03A.V002A 	Caratteristiche fisiche dei terreni

###### 20.C01A.P03A.V002A.V001A 	Determinazione del contenuto d'acqua allo stato naturale

###### 20.C01A.P03A.V002A.V001A.V001A 	Per ogni determinazione

L. 15.000

Euro:7.75

###### 20.C01A.P03A.V002A.V002A 	Determinazione del grado di saturazione con il metodo della saturazione completa.

###### 20.C01A.P03A.V002A.V002A.V001A 	Per ogni determinazione

L. 35.000

Euro:18.07

###### 20.C01A.P03A.V002A.V003A 	Determinazione del peso di volume allo stato naturale (peso specifico apparente) su provino avente diametro inferiore o uguale a 40 mm

###### 20.C01A.P03A.V002A.V003A.V001A 	Per ogni determinazione

L. 18.000

Euro:9.29

###### 20.C01A.P03A.V002A.V004A 	Determinazione del peso di volume allo stato naturale (peso specifico apparente) su provino avente diametro superiore o uguale a 40 mm

###### 20.C01A.P03A.V002A.V004A.V001A 	Per ogni determinazione

L. 45.000

Euro:23.24

###### 20.C01A.P03A.V002A.V005A 	Determinazione del peso specifico assoluto dei grani (media di 2 determinazioni)

###### 20.C01A.P03A.V002A.V005A.V001A 	Per ogni determinazione

L. 70.000

Euro:36.15

###### 20.C01A.P03A.V002A.V006A 	Determinazione della porosità (indice dei vuoti) per confronto di masse volumiche (oltre all'importo delle relative determinazioni)

###### 20.C01A.P03A.V002A.V006A.V001A 	Per ogni determinazione

L. 24.000

Euro:12.39

###### 20.C01A.P03A.V002A.V007A 	Determinazione del limite di liquidità e plasticità, congiuntamente

###### 20.C01A.P03A.V002A.V007A.V001A 	Per ogni determinazione

L. 91.000

Euro:46.99

###### 20.C01A.P03A.V002A.V008A 	Analisi granulometrica mediante vagliatura, per via secca, per quantità inferiori o uguali a 5 kg, con un massimo di 8 setacci, compresa la determinazione degli indici granulometrici caratteristici

###### 20.C01A.P03A.V002A.V008A.V001A 	Per ogni analisi

L. 80.000

Euro:41.32

###### 20.C01A.P03A.V002A.V009A 	Analisi granulometrica mediante vagliatura, per via umida, con lavaggio degli inerti, per quantità inferiori o uguali a 5 kg, con un massimo di 8 setacci, compresa la determinazione degli indici granulometrici caratteristici

###### 20.C01A.P03A.V002A.V009A.V001A 	Per ogni analisi

L. 80.000

Euro:41.32

###### 20.C01A.P03A.V002A.V010A 	Sovrapprezzo  per quantità superiori a 5 kg

###### Questa voce fa riferimento a: 20.C01A.P03A.V002A.V0, 20.C01A.P03A.V002A.V0,.

###### 20.C01A.P03A.V002A.V010A.V001A 	Per ogni kg in più

L. 12.000

Euro:6.19

###### 20.C01A.P03A.V002A.V011A 	Sovrapprezzo per analisi condotte con un numero di setacci superiore ad 8.

###### Questa voce fa riferimento a: 20.C01A.P03A.V002A.V0, 20.C01A.P03A.V002A.V0,.

###### 20.C01A.P03A.V002A.V011A.V001A 	Per ogni setaccio in più

L. 8.000

Euro:4.13

###### 20.C01A.P03A.V002A.V012A 	Determinazione della percentuale passante al setaccio ASTM 200 mesh (apertura maglie pari a 0.075 mm)

###### 20.C01A.P03A.V002A.V012A.V001A 	Per ogni determinazione

L. 40.000

Euro:20.66

###### 20.C01A.P03A.V002A.V013A 	Analisi granulometrica per sedimentazione con aerometro sulla frazione passante al setaccio ASTM 200 mesh (apertura maglie pari a 0.075 mm), esclusa la determinazione del peso specifico assoluto dei grani.

###### 20.C01A.P03A.V002A.V013A.V001A 	Per ogni analisi

L. 85.000

Euro:43.89

###### 20.C01A.P03A.V002A.V014A 	Analisi granulometrica per sedimentazione con pipetta di Andreasen.

###### 20.C01A.P03A.V002A.V014A.V001A 	Per la prima determinazione

L. 48.000

Euro:24.79

###### 20.C01A.P03A.V002A.V014A.V002A 	Per ogni determinazione successiva

L. 30.000

Euro:15.49

###### 20.C01A.P03A.V002A.V015A 	Prova di permeabilità diretta eseguita con permeametro a carico variabile per terreni aventi permeabilità superiore a 10-5cm/s, esclusa la eventuale ricostruzione del provino.

###### 20.C01A.P03A.V002A.V015A.V001A 	Per ogni determinazione

L. 250.000

Euro:129.11

###### 20.C01A.P03A.V002A.V016A 	Prova di permeabiltà diretta eseguita con permeametro a carico costante per terreni aventi permeabilità superiore a 10-5cm/s, esclusa la eventuale ricostruzione del provino.

###### 20.C01A.P03A.V002A.V016A.V001A 	Per ogni determinazione

L. 220.000

Euro:113.62

###### 20.C01A.P03A.V002A.V017A 	Prova di permeabilità diretta per terreni aventi permeabilità superiore a 10-5cm/s, eseguita a carico variabile, in cella edometrica, su provino avente diametro da 40 a 100 mm, quando non avvenga nel corso di una prova edometrica.

###### 20.C01A.P03A.V002A.V017A.V001A 	Per ogni determinazione

L. 95.000

Euro:49.06

###### 20.C01A.P03A.V002A.V018A 	Prova di permeabilità diretta per terreni aventi permeabilità superiore a 10-5cm/s, eseguita a carico variabile, in cella edometrica, su provino avente diametro da 40 a 100 mm, quando avvenga nel corso di una prova edometrica.

###### 20.C01A.P03A.V002A.V018A.V001A 	Per ogni determinazione

L. 70.000

Euro:36.15

###### 20.C01A.P03A.V002A.V019A 	Prova di permeabilità diretta per terreni aventi permeabilità superiore a 10-5cm/s, in cella triassiale, su provino avente diametro inferiore o uguale a 40 mm ed altezza inferiore o uguale ad 80 mm.

###### 20.C01A.P03A.V002A.V019A.V001A 	Per ogni determinazione

L. 145.000

Euro:74.89

###### 20.C01A.P03A.V002A.V020A 	Prova di permeabilità diretta per terreni aventi permeabilità inferiore a 10-5cm/s, eseguita a carico variabile, in cella edometrica, su provino avente diametro da 40 a 100 mm, quando non avvenga nel corso di una prova edometrica.

###### 20.C01A.P03A.V002A.V020A.V001A 	Per ogni determinazione

L. 150.000

Euro:77.47

###### 20.C01A.P03A.V002A.V021A 	Prova di permeabilità diretta per terreni aventi permeabilità inferiore a 10-5cm/s, eseguita a carico variabile, in cella edometrica, su provino avente diametro da 40 a 100 mm, quando avvenga nel corso di una prova edometrica.

###### 20.C01A.P03A.V002A.V021A.V001A 	Per ogni determinazione

L. 80.000

Euro:41.32

###### 20.C01A.P03A.V002A.V022A 	Prova di permeabilità diretta per terreni aventi permeabilità inferiore a 10-5cm/s, eseguita in cella triassiale su provino avente diametro inferiore o uguale a 40 mm ed altezza inferiore o uguale ad 80 mm.

###### 20.C01A.P03A.V002A.V022A.V001A 	Per ogni determinazione

L. 160.000

Euro:82.63

###### 20.C01A.P03A.V002A.V023A 	Prova di permeabilità indiretta per terreni aventi permeabilità inferiore a   10-6 cm/s, eseguita in cella edometrica su provino avente diametro da 40 a 100 mm, quando non avvenga nel corso di una prova edometrica.

###### 20.C01A.P03A.V002A.V023A.V001A 	Per ogni determinazione

L. 115.000

Euro:59.39

###### 20.C01A.P03A.V002A.V024A 	Prova di permeabilità indiretta per terreni aventi permeabilità inferiore a   10-6 cm/s, eseguita in cella edometrica su provino avente diametro da 40 a 100 mm nel corso di una prova edometrica.

###### 20.C01A.P03A.V002A.V024A.V001A 	Per ogni determinazione

L. 90.000

Euro:46.48

###### 20.C01A.P03A.V002A.V025A 	Prova di permeabilità indiretta per terreni aventi permeabilità inferiore a   10-6 cm/s, eseguita in cella triassiale su provino avente diametro inferiore o uguale a 40 mm ed altezza inferiore o uguale a 80 mm.

###### 20.C01A.P03A.V002A.V025A.V001A 	Per ogni determinazione

L. 115.000

Euro:59.39

###### 20.C01A.P03A.V002A.V026A 	Prova della permeabilità ai gas, escluso il costo di confezione del provino

###### 20.C01A.P03A.V002A.V026A.V001A 	Per ogni determinazione

L. 120.000

Euro:61.97

###### 20.C01A.P03A.V003A 	 Caratteristiche meccaniche dei terreni

###### 20.C01A.P03A.V003A.V001A 	Prove di Compressione - Prove Edometriche

###### 20.C01A.P03A.V003A.V001A.V001A 	Prova di compressione semplice non confinata (CNC), con carico di rottura inferiore a 10 kg/cm2, su provino avente diametro inferiore o uguale a 10 cm, compreso il calcolo e la preparazione del diagramma s - e

###### 20.C01A.P03A.V003A.V001A.V001A.V001A 	Per ogni provino

L. 58.000

Euro:29.95

###### 20.C01A.P03A.V003A.V001A.V002A 	Prova di taglio con scissometro da laboratorio (Vane Test), su terreni coesivi aventi carico di rottura inferiore a 2 kg/cm2 con misura della resistenza massima e residua.

###### 20.C01A.P03A.V003A.V001A.V002A.V001A 	Per ogni determinazione

L. 20.000

Euro:10.33

###### 20.C01A.P03A.V003A.V001A.V003A 	Prova di consolidazione edometrica ad incrementi di carico controllati (IL) su provini aventi diametro da 40 a 100 mm, con il mantenimento di ogni gradino di carico per un intervallo di tempo minore di 2 giorni, con pressione massima compresa tra 30 e 50 kg/cm2, per un numero di 8 incrementi nella fase di carico e 4 nella fase di scarico, compresa la misura e il calcolo di almeno 5 valori del modulo edometrico, la determinazione dei coefficienti di consolidazione (cv), di permeabilità (k) e di compressibilità (av) e la preparazione dei diagrammi cedimento-tempo

###### 20.C01A.P03A.V003A.V001A.V003A.V001A 	Per ogni prova

L. 350.000

Euro:180.76

###### 20.C01A.P03A.V003A.V001A.V004A 	Sovrapprezzo  per ogni ciclo supplementare di scarico e ricarico

###### Questa voce fa riferimento a: 20.C01A.P03A.V003A.V0,.

###### 20.C01A.P03A.V003A.V001A.V004A.V001A 	Per ogni ciclo supplementare

L. 120.000

Euro:61.97

###### 20.C01A.P03A.V003A.V001A.V005A 	Sovrapprezzo per il calcolo e la preparazione del diagramma  log Eed - log av

###### Questa voce fa riferimento a: 20.C01A.P03A.V003A.V0,.

###### 20.C01A.P03A.V003A.V001A.V005A.V001A 	Per ogni prova edometrica

L. 15.000

Euro:7.75

###### 20.C01A.P03A.V003A.V001A.V006A 	Determinazione della pressione di rigonfiamento, a rigonfiamento impedito, mediante apparecchio di tipo edometrico con incrementi di carico controllati inferiori o uguali a 0.25 kg/cm2

###### 20.C01A.P03A.V003A.V001A.V006A.V001A 	Per ogni determinazione

L. 200.000

Euro:103.29

###### 20.C01A.P03A.V003A.V001A.V007A 	Determinazione della deformazione di rigonfiamento libero ad una definita pressione applicata a secco, in seguito alla inondazione del provino.

###### 20.C01A.P03A.V003A.V001A.V007A.V001A 	Per ogni determinazione

L. 240.000

Euro:123.95

###### 20.C01A.P03A.V003A.V002A 	Prove di compattazione

###### 20.C01A.P03A.V003A.V002A.V001A 	Prova di compattazione AASHTO standard (AASHTO Designation T99-74 e ASTM Designation D698-78), con almeno 5 punti di determinazione della curva densità secca/contenuto d'acqua e fustella (mold) da 4" (912 cc)

###### 20.C01A.P03A.V003A.V002A.V001A.V001A 	Per ogni prova

L. 400.000

Euro:206.58

###### 20.C01A.P03A.V003A.V002A.V002A 	Prova di compattazione AASHTO standard (AASHTO Designation T99-74 e ASTM Designation D698-78), con almeno 5 punti di determinazione della curva densità secca/contenuto d'acqua e fustella (mold) da 6" (2122 cc)

###### 20.C01A.P03A.V003A.V002A.V002A.V001A 	Per ogni prova

L. 450.000

Euro:232.40

###### 20.C01A.P03A.V003A.V002A.V003A 	Prova di compattazione AASHTO modificata (AASHTO Designation T180-74 e ASTM Designation D1557-78), con almeno 5 punti di determinazione della curva densità secca/contenuto d'acqua e fustella (mold) da 4" (912 cc)

###### 20.C01A.P03A.V003A.V002A.V003A.V001A 	Per ogni prova

L. 460.000

Euro:237.57

###### 20.C01A.P03A.V003A.V002A.V004A 	Prova di compattazione AASHTO modificata (AASHTO Designation T180-74 e ASTM Designation D1557-78), con almeno 5 punti di determinazione della curva densità secca/contenuto d'acqua e fustella (mold) da 6" (2122 cc)

###### 20.C01A.P03A.V003A.V002A.V004A.V001A 	Per ogni prova

L. 520.000

Euro:268.56

###### 20.C01A.P03A.V003A.V002A.V005A 	Prova di compattazione AASHTO modificata (AASHTO Designation T180-74 e ASTM Designation D1557-78), con almeno 5 punti di determinazione della curva densità secca/contenuto d'acqua e determinazione del peso di volume (o specifico apparente) minimo

###### 20.C01A.P03A.V003A.V002A.V005A.V001A 	Per ogni determinazione

L. 90.000

Euro:46.48

###### 20.C01A.P03A.V003A.V002A.V006A 	Prova di compattazione AASHTO modificata (AASHTO Designation T180-74 e ASTM Designation D1557-78), con almeno 5 punti di determinazione della curva densità secca/contenuto d'acqua e determinazione del peso di volume (o specifico apparente) massimo, ottenuto mediante vibrazione con tavolo vibrante

###### 20.C01A.P03A.V003A.V002A.V006A.V001A 	Per ogni determinazione

L. 180.000

Euro:92.96

###### 20.C01A.P03A.V003A.V002A.V007A 	Prova di compattazione AASHTO modificata (AASHTO Designation T180-74 e ASTM Designation D1557-78), con almeno 5 punti di determinazione della curva densità secca/contenuto d'acqua e determinazione dell'indice CBR

###### 20.C01A.P03A.V003A.V002A.V007A.V001A 	Per ogni determinazione

L. 180.000

Euro:92.96

###### 20.C01A.P03A.V003A.V003A 	Prove di Taglio

###### 20.C01A.P03A.V003A.V003A.V001A 	Determinazione della resistenza al taglio "di picco" tramite prova di taglio diretto, consolidata drenata, con una velocità di prova inferiore o uguale a 2 mm/min

###### 20.C01A.P03A.V003A.V003A.V001A.V001A 	Per ogni provino

L. 120.000

Euro:61.97

###### 20.C01A.P03A.V003A.V003A.V002A 	Determinazione della resistenza al taglio "residua", su provini indisturbati o rimaneggiati e ricostruiti, con almeno 6 rotture dopo la prima

###### 20.C01A.P03A.V003A.V003A.V002A.V001A 	Per ogni provino

L. 140.000

Euro:72.30

###### 20.C01A.P03A.V003A.V003A.V003A 	Sovrapprezzo per il calcolo e la preparazione del diagramma cedimento-tempo relativo alla fase di consolidazione preliminare

###### Questa voce fa riferimento a: 20.C01A.P03A.V003A.V003A.V, 20.C01A.P03A.V003A.V003A.V,.

###### 20.C01A.P03A.V003A.V003A.V003A.V001A 	Per ogni provino

L. 15.000

Euro:7.75

###### 20.C01A.P03A.V003A.V003A.V004A 	Sovrapprezzo per il calcolo e la preparazione del diagramma cedimento-deformazione orizzontale relativo alla fase di rottura

###### Questa voce fa riferimento a: 20.C01A.P03A.V003A.V003A.V, 20.C01A.P03A.V003A.V003A.V,.

###### 20.C01A.P03A.V003A.V003A.V004A.V001A 	Per ogni provino

L. 70.000

Euro:36.15

###### 20.C01A.P03A.V003A.V004A 	Prove Triassiali

###### 20.C01A.P03A.V003A.V004A.V001A 	Prova triassiale non consolidata non drenata (UU) su provino avente diametro inferiore o uguale a 40 mm ed altezza inferiore o uguale a 80 mm, senza misura delle pressioni nei pori e senza saturazione preliminare, compreso il calcolo e la preparazione del diagramma (s1-s3) - e

###### 20.C01A.P03A.V003A.V004A.V001A.V001A 	Per ogni provino

L. 90.000

Euro:46.48

###### 20.C01A.P03A.V003A.V004A.V002A 	Prova triassiale non consolidata non drenata (UU) su provino avente diametro inferiore o uguale a 40 mm ed altezza inferiore o uguale ad 80 mm, eseguita con saturazione preliminare per mezzo di "Back Pressure" e senza misura della pressione nei pori, compreso il calcolo e la preparazione del diagramma (s1-s3) - e

###### 20.C01A.P03A.V003A.V004A.V002A.V001A 	Per ogni provino

L. 155.000

Euro:80.05

###### 20.C01A.P03A.V003A.V004A.V003A 	Prova triassiale non consolidata non drenata (UU) su provino avente diametro inferiore o uguale a 40 mm ed altezza inferiore o uguale ad 80 mm, eseguita con saturazione preliminare per mezzo di "Back Pressure" e con misura della pressione nei pori, compreso il calcolo e la preparazione del diagramma (s1-s3) - e

###### 20.C01A.P03A.V003A.V004A.V003A.V001A 	Per ogni provino

L. 195.000

Euro:100.71

###### 20.C01A.P03A.V003A.V004A.V004A 	Prova triassiale consolidata non drenata (CU) su provino avente diametro inferiore o uguale a 40 mm ed altezza inferiore o uguale a 80 mm, eseguita con misura della pressione nei pori, con o senza saturazione preliminare per mezzo di "Back Pressure", compreso il calcolo e la preparazione dei diagrammi (s1-s3) - e, DU-e, A-e

###### 20.C01A.P03A.V003A.V004A.V004A.V001A 	Per ogni provino

L. 300.000

Euro:154.94

###### 20.C01A.P03A.V003A.V004A.V005A 	Prova triassiale consolidata drenata (CD) su provino avente diametro inferiore o uguale a 40 mm ed altezza inferiore o uguale a 80 mm, eseguita senza saturazione preliminare per mezzo di "Back Pressure"

###### 20.C01A.P03A.V003A.V004A.V005A.V001A 	Per ogni provino

L. 350.000

Euro:180.76

###### 20.C01A.P03A.V003A.V004A.V006A 	Prova triassiale consolidata drenata (CD) su provino avente diametro inferiore o uguale a 40 mm ed altezza inferiore o uguale a 80 mm, eseguita con saturazione preliminare per mezzo di "Back Pressure"

###### 20.C01A.P03A.V003A.V004A.V006A.V001A 	Per ogni provino

L. 410.000

Euro:211.75

###### 20.C01A.P03A.V003A.V004A.V007A 	Sovrapprezzo per prove su provini aventi diametro compreso tra 40 e 100 mm

###### Questa voce fa riferimento a: 20.C01A.P03A.V003A.V004A.V, 20.C01A.P03A.V003A.V004A.V001A., 20.C01A.P03A.V003A.V004A.V, 20.C01A.P03A.V003A.V004A.V002A., 20.C01A.P03A.V003A.V004A.V, 20.C01A.P03A.V003A.V004A.V003A.,.

###### 20.C01A.P03A.V003A.V004A.V007A.V001A 	Per ogni provino

L. 80.000

Euro:41.32

# 20.C02A 	INDAGINI SULLE FONTI DI CONTAMINAZIONE

### 20.C02A.P01A 	Campionamento

Il presente capitolo prende in esame il campionamento di terreni, gas interstiziali e acque compresi all'interno di un sito contaminato, omettendo volontariamente quello dei rifiuti e/o delle fonti di contaminazione s.s.; questa scelta deriva dalla constatazione che il costo di tale attività dipende fortemente dalla diversa tipologia del rifiuto e dalle sue condizioni fisiche, oltre al fatto che la mano d'opera e le attrezzature necessarie, viste le particolari condizioni ambientali, spesso non sono inquadrabili in schemi convenzionali. Si richiede dunque di fornire, per le attività relative al campionamento delle fonti di contaminazione, una adeguata analisi dei prezzi completa di computo metrico estimativo.

###### 20.C02A.P01A.V001A 	Terreni

###### 20.C02A.P01A.V001A.V001A 	Sovrapprezzo per il campionamento di terreni contaminati le cui caratteristiche chimiche debbano rimanere inalterate durante la perforazione ed il prelievo; in particolare qualora il campionamento si realizzi nel corso di sondaggi a rotazione a carotaggio continuo, questi ultimi, al fine di impedire il trascinamento in profondità degli inquinanti durante la perforazione, dovranno essere effettuati per quanto possibile a secco e a bassa velocità, così come l'infissione del rivestimento, ovvero con utilizzo in avanzamento di acqua chiara di chimismo ben conosciuto e di additivi biodegradabili anch'essi di chimismo definito per il rivestimento del foro, oltre all'adozione, prima e durante la perforazione, dei seguenti accorgimenti tecnici: pulizia dell'impianto di perforazione prima dell'inizio del lavoro, pulizia dell'asta di perforazione e rimozione dei lubrificanti nelle zone filettate prima e dopo ogni sondaggio, pulizia del carotiere prima dell'inizio del lavoro e dopo ogni manovra (comunque al minimo ogni metro), pulizia di ogni strumento di misura e dei campionatori inseriti in foro prima e dopo l'inserimento, pulizia dei contenitori e dell'impianto di circolazione per l'acqua di perforazione prima dell'inizio del lavoro, utilizzo di rivestimenti e corone non verniciate; la pulizia andrà inoltre eseguita mediante vapore

###### 20.C02A.P01A.V001A.V001A.V001A 	Per ogni metro lineare di sondaggio

%  L. 35

Euro:---

###### 20.C02A.P01A.V001A.V001A.V002A 	Per ogni prelievo

%  L. 35

Euro:---

###### 20.C02A.P01A.V002A 	Gas interstiziali

###### 20.C02A.P01A.V002A.V001A 	Approntamento dell'attrezzatura, compreso il carico e scarico, più la revisione a fine lavori

A corpo  L. 500.000

Euro:258.23

###### 20.C02A.P01A.V002A.V002A 	Trasporto in andata e ritorno dell'attrezzatura, compreso il viaggio del personale di cantiere

Km  L. 3.000

Euro:1.55

###### 20.C02A.P01A.V002A.V003A 	Trasferimento delle attrezzature da un punto all'altro di una stessa area di intervento, fino ad una distanza di 300 m

###### 20.C02A.P01A.V002A.V003A.V001A 	Per ogni trasferimento

L. 25.000

Euro:12.91

###### 20.C02A.P01A.V002A.V004A 	Prelievo di campioni di qualunque tipo di terreno, finalizzato all'analisi gascromatografica in laboratorio sulle sostanze organiche presenti, da eseguirsi mediante apparecchiatura ad infissione ad andamento verticale con campionatori a tenuta pneumatica che garantiscano contro infiltrazione e/o dispersione

###### 20.C02A.P01A.V002A.V004A.V001A 	Per ogni campione

L. 30.000

Euro:15.49

###### 20.C02A.P01A.V002A.V005A 	Perforazione di qualunque tipo di terreno finalizzato all'installazione, mediante infissione verticale con dispositivo spingente ad azionamento elettrico o pneumatico, di attrezzatura utile al campionamento attivo dei gas interstiziali, costituita da aste cave con setto filtrante posto in corrispondenza della profondità di misura collocate in serie fino al raggiungimento del piano campagna, le quali garantiscano lungo tutta la profondità la tenuta pneumatica della batteria di aste nei confronti del terreno, evitando infiltrazioni di aria dall'esterno

###### 20.C02A.P01A.V002A.V005A.V001A 	Per ogni installazione

L. 25.000

Euro:12.91

###### 20.C02A.P01A.V002A.V006A 	Prelievo di campioni di gas mediante posa in opera, in corrispondenza del setto filtrante, di sonda capillare a tenuta pneumatica coassiale alla batteria di aste, e mediante utilizzo di pompa pneumatica aspirante che consenta il passaggio della miscela gassosa attraverso fiale reagenti a lettura diretta sul campo (determinazione semiquantitativa), precedentemente collocate alla testa del tubo capillare

###### 20.C02A.P01A.V002A.V006A.V001A 	Per ogni prelievo a profondità da 0 a 5 m

L. 30.000

Euro:15.49

###### 20.C02A.P01A.V002A.V006A.V002A 	Per ogni prelievo a profondità oltre i 5 m

L. 43.000

Euro:22.21

###### 20.C02A.P01A.V002A.V007A 	Prelievo di campioni di gas mediante posa in opera, in corrispondenza del setto filtrante, di sonda capillare a tenuta pneumatica coassiale alla batteria di aste, e mediante utilizzo di pompa da vuoto che consenta di convogliare la miscela gassosa estratta in appositi contenitori o su fiale di carbone attivo

###### 20.C02A.P01A.V002A.V007A.V001A 	Per ogni prelievo a profondità da 0 a 5 m

L. 30.000

Euro:15.49

###### 20.C02A.P01A.V002A.V007A.V002A 	Per ogni prelievo a profondità oltre i 5 m

L. 43.000

Euro:22.21

###### 20.C02A.P01A.V002A.V008A 	Prelievo di campioni di gas con metodi passivi, compresa la perforazione in qualunque tipo di terreno di un foro di diametro idoneo al posizionamento del captore fino a 1 m dal p.c., l'installazione di qualunque tipo di captore e la determinazione, mediante adeguata analisi chimica di laboratorio (desorbimento, spettrometria di massa e gascromatografia), di almeno 10 composti volatili

###### 20.C02A.P01A.V002A.V008A.V001A 	Per ogni campione compreso il primo

L. 500.000

Euro:258.23

###### 20.C02A.P01A.V002A.V008A.V002A 	Per ogni metro di perforazione, da 1 a 5 m

L. 28.000

Euro:14.46

###### 20.C02A.P01A.V002A.V008A.V003A 	Per ogni metro di perforazione, da 5 a 10 m

L. 38.000

Euro:19.62

###### 20.C02A.P01A.V003A 	Acque

###### 20.C02A.P01A.V003A.V001A 	Sovrapprezzo alle voci di cui ai riferimenti per l'installazione di piezometri finalizzati al campionamento di acque contaminate, con utilizzo di materiali non alterabili dal punto di vista chimico e di composizione nota, oltre all'adozione di particolari accorgimenti tecnici quali la pulizia delle estremità delle tubature prima dell'assemblaggio e l'utilizzo, per la cementazione, di bentonite in pellets priva di impurità

###### Questa voce fa riferimento a: 20.C01A.P02A.V002A.V0, 20.C01A.P02A.V002A.V0, 20.C01A.P02A.V002A.V0,.

###### 20.C02A.P01A.V003A.V001A.V001A 	Per ogni allestimento

%  L. 35

Euro:---

###### 20.C02A.P01A.V003A.V001A.V002A 	Per ogni metro lineare

%  L. 35

Euro:---

###### 20.C02A.P01A.V003A.V002A 	Installazione del sistema di pompaggio all'interno del pozzetto di monitoraggio, indipendentemente dalla profondità

###### 20.C02A.P01A.V003A.V002A.V001A 	Per ogni installazione

L. 1.500.000

Euro:774.68

###### 20.C02A.P01A.V003A.V003A 	Campionamento di acque contaminate mediante utilizzo di campionatore pneumatico o di elettropompa sommersa che impediscano alterazioni di natura fisica o chimica delle acque durante il campionamento stesso, compreso l'eventuale spurgo dell'acqua stagnante all'interno del pozzetto per un tempo massimo di 3 ore di spurgo

###### 20.C02A.P01A.V003A.V003A.V001A 	Per ogni campione, per profondità da 0 a 40 m dal p.c.

L. 300.000

Euro:154.94

###### 20.C02A.P01A.V003A.V004A 	Campionamento di acque contaminate mediante utilizzo di campionatore di Bayler (o campionatore statico)

###### 20.C02A.P01A.V003A.V004A.V001A 	Per ogni campione, per profondità da 0 a 40 m dal p.c.

L. 60.000

Euro:30.99

### 20.C02A.P02A 	Analisi chimiche

I capitoli riguardanti le analisi chimiche di terreni, acque, gas interstiziali, fanghi e rifiuti solidi, prendono in considerazione, per i parametri inquinanti già indicati nelle Linee Guida per Interventi di Bonifica di Terreni Contaminati (D.C.R. n. 1005 - C.R. 4351 del 08.03.1994) e per le metodologie di determinazione più comunemente adottate, il costo delle singole analisi. Appare tuttavia necessario ricordare che nell'ambito degli interventi di bonifica ci si può spesso trovare di fronte ad una fonte di contaminazione estremamente eterogenea, la quale, rendendo necessarie un grande numero di analisi per la sua caratterizzazione e la conseguente scelta delle modalità di messa in sicurezza e della successiva bonifica definitiva, potrà determinare ovviamente una riduzione dei costi delle analisi di laboratorio sotto elencate.

###### 20.C02A.P02A.V001A 	Terreni

###### 20.C02A.P02A.V001A.V001A 	Preparazione dei campioni

###### 20.C02A.P02A.V001A.V001A.V001A 	Preparazione dei campioni mediante dissoluzione acida

L. 20.000

Euro:10.33

###### 20.C02A.P02A.V001A.V001A.V002A 	Preparazione dei campioni mediante eluizione con CO2

L. 30.000

Euro:15.49

###### 20.C02A.P02A.V001A.V001A.V003A 	Preparazione dei campioni mediante eluizione con CH3CO2H

L. 30.000

Euro:15.49

###### 20.C02A.P02A.V001A.V002A 	Analisi di laboratorio

###### 20.C02A.P02A.V001A.V002A.V001A 	Parametri generali e anioni

###### 20.C02A.P02A.V001A.V002A.V001A.V001A 	pH potenziometria

cad  L. 15.000

Euro:7.75

###### 20.C02A.P02A.V001A.V002A.V001A.V002A 	conducibilità potenziometria

cad  L. 15.000

Euro:7.75

###### 20.C02A.P02A.V001A.V002A.V001A.V003A 	contenuto sostanze organiche volumetria

cad  L. 30.000

Euro:15.49

###### 20.C02A.P02A.V001A.V002A.V001A.V004A 	contenuto argilla granulometria

cad  L. 70.000

Euro:36.15

###### 20.C02A.P02A.V001A.V002A.V001A.V005A 	mineralogia argilla diffrattometria RX

cad  L. 250.000

Euro:129.11

###### 20.C02A.P02A.V001A.V002A.V001A.V006A 	capacità scambio cationico spettrofotom. assorb. atom.

cad  L. 40.000

Euro:20.66

###### 20.C02A.P02A.V001A.V002A.V001A.V007A 	fluoruri

###### 20.C02A.P02A.V001A.V002A.V001A.V007A.V001A 	a - colorimetria

cad  L. 30.000

Euro:15.49

###### 20.C02A.P02A.V001A.V002A.V001A.V007A.V002A 	b - elettrodo iono-selettivi

cad  L. 30.000

Euro:15.49

###### 20.C02A.P02A.V001A.V002A.V001A.V007A.V003A 	c - cromatografia ionica

cad  L. 25.000

Euro:12.91

###### 20.C02A.P02A.V001A.V002A.V001A.V008A 	Bromuri - cromatografia ionica

cad  L. 25.000

Euro:12.91

###### 20.C02A.P02A.V001A.V002A.V001A.V009A 	cianuri liberi - colorimetria previa distillazione

cad  L. 50.000

Euro:25.82

###### 20.C02A.P02A.V001A.V002A.V001A.V010A 	cianuri complessi - colorimetria previa distillazione

cad  L. 45.000

Euro:23.24

###### 20.C02A.P02A.V001A.V002A.V001A.V011A 	amianto

###### 20.C02A.P02A.V001A.V002A.V001A.V011A.V001A 	a - microscopia ottica

cad  L. 250.000

Euro:129.11

###### 20.C02A.P02A.V001A.V002A.V001A.V011A.V002A 	b - diffrattometria RX

cad  L. 250.000

Euro:129.11

###### 20.C02A.P02A.V001A.V002A.V002A 	Metalli

###### 20.C02A.P02A.V001A.V002A.V002A.V001A 	argento - assorbimento atomico fiamma

cad  L. 30000

Euro:15.49

###### 20.C02A.P02A.V001A.V002A.V002A.V002A 	arsenico

###### 20.C02A.P02A.V001A.V002A.V002A.V002A.V001A 	a - spettrofotom. assorb. atom.

cad  L. 30.000

Euro:15.49

###### 20.C02A.P02A.V001A.V002A.V002A.V002A.V002A 	b - kit idruri

cad  L. 40.000

Euro:20.66

###### 20.C02A.P02A.V001A.V002A.V002A.V003A 	bario - emissione al plasma

cad  L. 30.000

Euro:15.49

###### 20.C02A.P02A.V001A.V002A.V002A.V004A 	berillio - emissione al plasma

cad  L. 25.000

Euro:12.91

###### 20.C02A.P02A.V001A.V002A.V002A.V005A 	cadmio

###### 20.C02A.P02A.V001A.V002A.V002A.V005A.V001A 	a - spettrofotom. assorb. atom.

cad  L. 30.000

Euro:15.49

###### 20.C02A.P02A.V001A.V002A.V002A.V005A.V002A 	b - emissione al plasma

cad  L. 25.000

Euro:12.91

###### 20.C02A.P02A.V001A.V002A.V002A.V006A 	cobalto - emissione al plasma

cad  L. 25.000

Euro:12.91

###### 20.C02A.P02A.V001A.V002A.V002A.V007A 	cromo

###### 20.C02A.P02A.V001A.V002A.V002A.V007A.V001A 	a - spettrofotom. assorb. atom.

cad  L. 30.000

Euro:15.49

###### 20.C02A.P02A.V001A.V002A.V002A.V007A.V002A 	b - emissione al plasma

cad  L. 25.000

Euro:12.91

###### 20.C02A.P02A.V001A.V002A.V002A.V008A 	cromo VI

###### 20.C02A.P02A.V001A.V002A.V002A.V008A.V001A 	a - spettrofotom. assorb. atom.

cad  L. 40.000

Euro:20.66

###### 20.C02A.P02A.V001A.V002A.V002A.V008A.V002A 	b - spettrofotom. UV/VIS

cad  L. 40.000

Euro:20.66

###### 20.C02A.P02A.V001A.V002A.V002A.V009A 	mercurio

###### 20.C02A.P02A.V001A.V002A.V002A.V009A.V001A 	a - spettrofotom. assorb. atom.

cad  L. 30.000

Euro:15.49

###### 20.C02A.P02A.V001A.V002A.V002A.V009A.V002A 	b - kit idruri

cad  L. 40.000

Euro:20.66

###### 20.C02A.P02A.V001A.V002A.V002A.V010A 	molibdeno - assorbimento atomico fiamma

cad  L. 30.000

Euro:15.49

###### 20.C02A.P02A.V001A.V002A.V002A.V011A 	nichel

###### 20.C02A.P02A.V001A.V002A.V002A.V011A.V001A 	a - spettrofotom. assorb. atom.

cad  L. 30.000

Euro:15.49

###### 20.C02A.P02A.V001A.V002A.V002A.V011A.V002A 	b - emissione al plasma

cad  L. 25.000

Euro:12.91

###### 20.C02A.P02A.V001A.V002A.V002A.V012A 	piombo

###### 20.C02A.P02A.V001A.V002A.V002A.V012A.V001A 	a - spettrofotom. assorb. atom.

cad  L. 30.000

Euro:15.49

###### 20.C02A.P02A.V001A.V002A.V002A.V012A.V002A 	b - emissione al plasma

cad  L. 25.000

Euro:12.91

###### 20.C02A.P02A.V001A.V002A.V002A.V013A 	rame

###### 20.C02A.P02A.V001A.V002A.V002A.V013A.V001A 	a - spettrofotom. assorb. atom.

cad  L. 30.000

Euro:15.49

###### 20.C02A.P02A.V001A.V002A.V002A.V013A.V002A 	b - emissione al plasma

cad  L. 25.000

Euro:12.91

###### 20.C02A.P02A.V001A.V002A.V002A.V014A 	selenio

###### 20.C02A.P02A.V001A.V002A.V002A.V014A.V001A 	a - spettrofotom. assorb. atom.

cad  L. 30.000

Euro:15.49

###### 20.C02A.P02A.V001A.V002A.V002A.V014A.V002A 	b - emissione al plasma

cad  L. 40.000

Euro:20.66

###### 20.C02A.P02A.V001A.V002A.V002A.V014A.V003A 	c - kit idruri

cad  L. 40.000

Euro:20.66

###### 20.C02A.P02A.V001A.V002A.V002A.V015A 	stagno

###### 20.C02A.P02A.V001A.V002A.V002A.V015A.V001A 	a - spettrofotom. assorb. atom. L./cad.

L. 30.000

Euro:15.49

###### 20.C02A.P02A.V001A.V002A.V002A.V015A.V002A 	b - emissione al plasma

cad  L. 30.000

Euro:15.49

###### 20.C02A.P02A.V001A.V002A.V002A.V015A.V003A 	c - kit idruri

cad  L. 40.000

Euro:20.66

###### 20.C02A.P02A.V001A.V002A.V002A.V016A 	tallio

###### 20.C02A.P02A.V001A.V002A.V002A.V016A.V001A 	a - spettrofotom. assorb. atom.

cad  L. 30.000

Euro:15.49

###### 20.C02A.P02A.V001A.V002A.V002A.V016A.V002A 	b - emissione al plasma

cad  L. 30.000

Euro:15.49

###### 20.C02A.P02A.V001A.V002A.V002A.V017A 	vanadio - emissione al plasma

cad  L. 30.000

Euro:15.49

###### 20.C02A.P02A.V001A.V002A.V002A.V018A 	zinco

###### 20.C02A.P02A.V001A.V002A.V002A.V018A.V001A 	a - spettrofotom. assorb. atom.

cad  L. 30.000

Euro:15.49

###### 20.C02A.P02A.V001A.V002A.V002A.V018A.V002A 	b - emissione al plasma

cad  L. 25.000

Euro:12.91

###### 20.C02A.P02A.V001A.V002A.V002A.V019A 	screening metalli - spettrofotom. assorb. atom.

cad  L. 150.000

Euro:77.47

###### 20.C02A.P02A.V001A.V002A.V003A 	Composti organici

###### 20.C02A.P02A.V001A.V002A.V003A.V001A 	idrocarburi totali, espressi come n-eptano - spettrofotometria IR

cad  L. 100.000

Euro:51.64

###### 20.C02A.P02A.V001A.V002A.V003A.V002A 	composti alifatici e aliciclici non alogenati - gascromatografia

cad  L. 150.000

Euro:77.47

###### 20.C02A.P02A.V001A.V002A.V003A.V003A 	composti alifatici alogenati (tetraclorometano, 1,2-dicloroetano, tetracloroetene, triclorometano, diclorometano, 1,1-dicloroetano, 1,1,1-tricloroetano, 1,1,2-tricloroetano, 1,1,2,2-tetracloroetano, 1,2-dicloroetene, tricloroetene, 1,2-dicloropropano, 1,2-dicloropropene) - gascromatografia

cad  L. 150.000

Euro:77.47

###### 20.C02A.P02A.V001A.V002A.V004A 	composti aromatici non alogenati:

###### 20.C02A.P02A.V001A.V002A.V004A.V001A 	benzene, toluene, etilbenzene, xileni, stirene

###### 20.C02A.P02A.V001A.V002A.V004A.V002A 	IPA più tossici (benzo(a)antracene, benzo(a)pirene, benzo(b)fluorantene, benzo(j)fluorantene, benzo(k)fluorantene, dibenzo(a,h)antracene dibenzo(a)pirene, indeno(1,2,3-c,d)pirene) - gascromatografia massa

cad  L. 180.000

Euro:92.96

###### 20.C02A.P02A.V001A.V002A.V004A.V003A 	IPA meno tossici (naftalene, antracene, fenantrene, fluorantene, pirene) - gascromatografia massa

cad  L. 180.000

Euro:92.96

###### 20.C02A.P02A.V001A.V002A.V005A 	Microinquinanti organici policlorurati

###### 20.C02A.P02A.V001A.V002A.V005A.V001A 	PCB, PCT totali - gascromatografia

cad  L. 180.000

Euro:92.96

###### 20.C02A.P02A.V001A.V002A.V005A.V002A 	PCN totali - gascromatografia massa

cad  L. 230.000

Euro:118.78

###### 20.C02A.P02A.V001A.V002A.V005A.V003A 	PCDD; PCDF - gascromatografia massa

cad  L. 1.200.000

Euro:619.75

###### 20.C02A.P02A.V001A.V003A 	 Gas interstiziali

###### 20.C02A.P02A.V001A.V003A.V001A 	 Analisi gascromatografica speditiva in situ per la determinazione della concentrazione delle sostanze organiche volatili

Per ogni analisi  L. 30.000

Euro:15.49

###### 20.C02A.P02A.V001A.V003A.V002A 	Idrocarburi totali - spettrorofotom. IR

cad  L. 150.000

Euro:77.47

###### 20.C02A.P02A.V001A.V003A.V003A 	Composti alifatici alogenati - gascromatografia

cad  L. 140.000

Euro:72.30

###### 20.C02A.P02A.V001A.V003A.V004A 	Composti aromatici non alogenati

###### 20.C02A.P02A.V001A.V003A.V004A.V001A 	a - gascromatografia

cad  L. 140.000

Euro:72.30

###### 20.C02A.P02A.V001A.V003A.V004A.V002A 	b - gascromatografia massa

cad  L. 230.000

Euro:118.78

###### 20.C02A.P02A.V001A.V003A.V005A 	solventi clorurati totali - gascromatografia

cad  L. 140.000

Euro:72.30

###### 20.C02A.P02A.V001A.V004A 	Acque

###### 20.C02A.P02A.V001A.V004A.V001A 	Preparazione dei campioni

###### 20.C02A.P02A.V001A.V004A.V001A.V001A 	Trattamento preliminare del campione mediante distillazione, estrazione, concentrazione, ecc...

Per ogni campione  L. 40.000

Euro:20.66

###### 20.C02A.P02A.V001A.V004A.V002A 	Analisi di laboratorio

###### 20.C02A.P02A.V001A.V004A.V002A.V001A 	pH - potenziometria

cad  L. 15.000

Euro:7.75

###### 20.C02A.P02A.V001A.V004A.V002A.V002A 	fluoruri

###### 20.C02A.P02A.V001A.V004A.V002A.V002A.V001A 	a - colorimetria

cad  L. 30.000

Euro:15.49

###### 20.C02A.P02A.V001A.V004A.V002A.V002A.V002A 	b - elettrodo ionoselettivi

cad  L. 30.000

Euro:15.49

###### 20.C02A.P02A.V001A.V004A.V002A.V002A.V003A 	c - cromatografia ionica

cad  L. 25.000

Euro:12.91

###### 20.C02A.P02A.V001A.V004A.V002A.V003A 	cloruri - cromatografia ionica

cad  L. 25.000

Euro:12.91

###### 20.C02A.P02A.V001A.V004A.V002A.V004A 	cianuri - colorimetria

cad  L. 25.000

Euro:12.91

###### 20.C02A.P02A.V001A.V004A.V002A.V005A 	solfati - cromatografia ionica

cad  L. 25.000

Euro:12.91

###### 20.C02A.P02A.V001A.V004A.V002A.V006A 	nitrati - cromatografia ionica

cad  L. 25.000

Euro:12.91

###### 20.C02A.P02A.V001A.V004A.V002A.V007A 	nitriti - spettrofotom. UV/VIS

cad  L. 25.000

Euro:12.91

###### 20.C02A.P02A.V001A.V004A.V002A.V008A 	Ammoniaca - spettrofotom. UV/VIS

cad  L. 25.000

Euro:12.91

###### 20.C02A.P02A.V001A.V004A.V002A.V009A 	fosfati totali - spettrofotom. UV/VIS

L. 50.000

Euro:25.82

###### 20.C02A.P02A.V001A.V004A.V002A.V010A 	azoto Kjeldahl - spettrofotom. UV/VIS

L. 40.000

Euro:20.66

###### 20.C02A.P02A.V001A.V004A.V002A.V011A 	ossidabilità - volumetria

L. 30.000

Euro:15.49

###### 20.C02A.P02A.V001A.V004A.V002A.V012A 	conducibilità - potenziometria

L. 15.000

Euro:7.75

###### 20.C02A.P02A.V001A.V004A.V002A.V013A 	COD titolazione

L. 50.000

Euro:25.82

###### 20.C02A.P02A.V001A.V004A.V002A.V014A 	BOD5 titolazione

L. 60.000

Euro:30.99

###### 20.C02A.P02A.V001A.V004A.V002A.V015A 	alluminio

###### 20.C02A.P02A.V001A.V004A.V002A.V015A.V001A 	a - spettrofotom. assorb. atom.

cad  L. 30.000

Euro:15.49

###### 20.C02A.P02A.V001A.V004A.V002A.V015A.V002A 	b - emissione al plasma

cad  L. 30.000

Euro:15.49

###### 20.C02A.P02A.V001A.V004A.V002A.V016A 	antimonio

###### 20.C02A.P02A.V001A.V004A.V002A.V016A.V001A 	a - spettrofotom. ass.at.

cad  L. 30.000

Euro:15.49

###### 20.C02A.P02A.V001A.V004A.V002A.V016A.V002A 	b - kit idruri

cad  L. 40.000

Euro:20.66

###### 20.C02A.P02A.V001A.V004A.V002A.V017A 	argento - spettrofotom. assorb. atom.

cad  L. 40.000

Euro:20.66

###### 20.C02A.P02A.V001A.V004A.V002A.V018A 	arsenico

###### 20.C02A.P02A.V001A.V004A.V002A.V018A.V001A 	a - spettrofotom. assorb. atom.

cad  L. 30.000

Euro:15.49

###### 20.C02A.P02A.V001A.V004A.V002A.V018A.V002A 	b - kit idruri

cad  L. 40.000

Euro:20.66

###### 20.C02A.P02A.V001A.V004A.V002A.V019A 	cadmio

###### 20.C02A.P02A.V001A.V004A.V002A.V019A.V001A 	a - spettrofotom. assorb. atom.

cad  L. 30.000

Euro:15.49

###### 20.C02A.P02A.V001A.V004A.V002A.V019A.V002A 	b - emissione al plasma

cad  L. 30.000

Euro:15.49

###### 20.C02A.P02A.V001A.V004A.V002A.V020A 	cromo totale

###### 20.C02A.P02A.V001A.V004A.V002A.V020A.V001A 	a - spettrofotom. assorb. atom.

cad  L. 30.000

Euro:15.49

###### 20.C02A.P02A.V001A.V004A.V002A.V020A.V002A 	b - emissione al plasma

cad  L. 30.000

Euro:15.49

###### 20.C02A.P02A.V001A.V004A.V002A.V021A 	ferro

###### 20.C02A.P02A.V001A.V004A.V002A.V021A.V001A 	a - spettrofotom. assorb. atom.

cad  L. 30.000

Euro:15.49

###### 20.C02A.P02A.V001A.V004A.V002A.V021A.V002A 	b - emissione al plasma

cad  L. 30.000

Euro:15.49

###### 20.C02A.P02A.V001A.V004A.V002A.V022A 	manganese

###### 20.C02A.P02A.V001A.V004A.V002A.V022A.V001A 	a - spettrofotom. assorb. atom.

cad  L. 30.000

Euro:15.49

###### 20.C02A.P02A.V001A.V004A.V002A.V022A.V002A 	b - emissione al plasma

cad  L. 30.000

Euro:15.49

###### 20.C02A.P02A.V001A.V004A.V002A.V023A 	mercurio

###### 20.C02A.P02A.V001A.V004A.V002A.V023A.V001A 	a - spettrofotom. assorb. atom.

cad  L. 30.000

Euro:15.49

###### 20.C02A.P02A.V001A.V004A.V002A.V023A.V002A 	b - emissione al plasma

cad  L. 40.000

Euro:20.66

###### 20.C02A.P02A.V001A.V004A.V002A.V024A 	nichel

###### 20.C02A.P02A.V001A.V004A.V002A.V024A.V001A 	a - spettrofotom. assorb. atom.

cad  L. 30.000

Euro:15.49

###### 20.C02A.P02A.V001A.V004A.V002A.V024A.V002A 	b - emissione al plasma

cad  L. 30.000

Euro:15.49

###### 20.C02A.P02A.V001A.V004A.V002A.V025A 	 piombo

###### 20.C02A.P02A.V001A.V004A.V002A.V025A.V001A 	a - spettrofotom. assorb. atom.

cad  L. 30.000

Euro:15.49

###### 20.C02A.P02A.V001A.V004A.V002A.V025A.V002A 	b - emissione al plasma

cad  L. 30.000

Euro:15.49

###### 20.C02A.P02A.V001A.V004A.V002A.V026A 	rame

###### 20.C02A.P02A.V001A.V004A.V002A.V026A.V001A 	a - spettrofotom. assorb. atom.

cad  L. 30.000

Euro:15.49

###### 20.C02A.P02A.V001A.V004A.V002A.V026A.V002A 	b - emissione al plasma

cad  L. 30.000

Euro:15.49

###### 20.C02A.P02A.V001A.V004A.V002A.V027A 	selenio

###### 20.C02A.P02A.V001A.V004A.V002A.V027A.V001A 	a - spettrofotom. assorb. atom.

cad  L. 30.000

Euro:15.49

###### 20.C02A.P02A.V001A.V004A.V002A.V027A.V002A 	b - kit idruri

cad  L. 40.000

Euro:20.66

###### 20.C02A.P02A.V001A.V004A.V002A.V028A 	zinco

###### 20.C02A.P02A.V001A.V004A.V002A.V028A.V001A 	a - spettrofotom. assorb .atom.

cad  L. 30.000

Euro:15.49

###### 20.C02A.P02A.V001A.V004A.V002A.V028A.V002A 	b - emissione al plasma

cad  L. 30.000

Euro:15.49

###### 20.C02A.P02A.V001A.V004A.V002A.V029A 	screening metalli spettrofotom. ass.at.

###### 20.C02A.P02A.V001A.V004A.V002A.V030A 	tensioattivi anionici MBAS - spettrofotometria

cad  L. 40.000

Euro:20.66

###### 20.C02A.P02A.V001A.V004A.V002A.V031A 	fenoli totali - spettrofotom. UV/VIS

cad  L. 40.000

Euro:20.66

###### 20.C02A.P02A.V001A.V004A.V002A.V032A 	solventi clorurati totali - gascromatografia

cad  L. 150.000

Euro:77.47

###### 20.C02A.P02A.V001A.V004A.V002A.V033A 	idrocarburi totali - spettrofotometria IR

cad  L. 50.000

Euro:25.82

###### 20.C02A.P02A.V001A.V004A.V002A.V034A 	composti alifatici alogenati - gascromatografia

cad  L. 140.000

Euro:72.30

###### 20.C02A.P02A.V001A.V004A.V002A.V035A 	composti aromatici non alogenati

###### 20.C02A.P02A.V001A.V004A.V002A.V035A.V001A 	a - gascromatografia

cad  L. 140.000

Euro:72.30

###### 20.C02A.P02A.V001A.V004A.V002A.V035A.V002A 	b - gascromatografia massa

cad  L. 230.000

Euro:118.78

###### 20.C02A.P02A.V001A.V004A.V002A.V036A 	idrocarburi policiclici aromatici - gascromatografia massa

cad  L. 200.000

Euro:103.29

###### 20.C02A.P02A.V001A.V004A.V002A.V037A 	PCB - gascromatografia

cad  L. 180.000

Euro:92.96

###### 20.C02A.P02A.V002A 	Fanghi e rifiuti solidi

###### 20.C02A.P02A.V002A.V001A 	Preparazione dei campioni

###### 20.C02A.P02A.V002A.V001A.V001A 	Preparazione del campione per determinazioni spettrofotometriche in assorbimento atomico

###### 20.C02A.P02A.V002A.V001A.V001A.V001A 	Per ogni campione

L. 70.000

Euro:36.15

###### 20.C02A.P02A.V002A.V001A.V002A 	 Preparazione del campione finalizzata al test di cessione

###### 20.C02A.P02A.V002A.V001A.V002A.V001A 	Per ogni campione

L. 50.000

Euro:25.82

###### 20.C02A.P02A.V002A.V001A.V003A 	 Test di cessione: eluizione con CH3COOH, CO2, H2SO4, ecc...

###### 20.C02A.P02A.V002A.V001A.V003A.V001A 	Per ogni campione

L. 50.000

Euro:25.82

###### 20.C02A.P02A.V002A.V001A.V004A 	 Determinazioni sull'eluato derivante da test di cessione. Per ogni determinazione: vedere par. 2.2.3

###### 20.C02A.P02A.V002A.V002A 	Analisi di laboratorio

###### 20.C02A.P02A.V002A.V002A.V001A 	Ceneri e sostanze volatili

cad  L. 15.000

Euro:7.75

###### 20.C02A.P02A.V002A.V002A.V002A 	Azoto totale spettrofotom. UV/VIS

cad  L. 60.000

Euro:30.99

###### 20.C02A.P02A.V002A.V002A.V003A 	Azoto nitrico cromatografia ionica

cad  L. 30.000

Euro:15.49

###### 20.C02A.P02A.V002A.V002A.V004A 	Azoto ammoniacale spettrofotom. UV/VIS

cad  L. 60.000

Euro:30.99

###### 20.C02A.P02A.V002A.V002A.V005A 	Fosforo totale spettrofotom. UV/VIS

cad  L. 60.000

Euro:30.99

###### 20.C02A.P02A.V002A.V002A.V006A 	Cianuri totali distillazione

cad  L. 60.000

Euro:30.99

###### 20.C02A.P02A.V002A.V002A.V007A 	Boro emissione al plasma

cad  L. 40.000

Euro:20.66

###### 20.C02A.P02A.V002A.V002A.V008A 	Carbonio organico volumetria

cad  L. 40.000

Euro:20.66

###### 20.C02A.P02A.V002A.V002A.V009A 	Metalli spettrofot. di ass. at.

cad  L. 30.000

Euro:15.49

###### 20.C02A.P02A.V002A.V002A.V010A 	Composti alifatici alogenati gascromatografia

cad  L. 140.000

Euro:72.30

###### 20.C02A.P02A.V002A.V002A.V011A 	 Composti aromatici non alogenati gascromatografia

cad  L. 150.000

Euro:77.47

###### 20.C02A.P02A.V002A.V002A.V012A 	 Fenoli totali

###### 20.C02A.P02A.V002A.V002A.V012A.V001A 	a - colorimetria

cad  L. 50.000

Euro:25.82

###### 20.C02A.P02A.V002A.V002A.V012A.V002A 	b - fenoli separati

cad  L. 150.000

Euro:77.47

###### 20.C02A.P02A.V002A.V002A.V013A 	Analisi per la classificazione del rifiuto ai fini dello smaltimento ex deliberazione Comitato Interministeriale del 27/7/84

###### 20.C02A.P02A.V002A.V002A.V013A.V001A 	Per ogni campione

L. 600.000

Euro:309.87

# 20.C03A 	INTERVENTI DI BONIFICA

### 20.C03A.P01A 	Messa in sicurezza mediante impermeabilizzazione superficiale

- Le voci relative ai geosintetici sono state inserite previa indagine di mercato; la vastità di brevetti esistenti che caratterizza alcuni prodotti, insieme con la variabilità del mercato, ne rendono tuttavia difficile la quantificazione del costo; si sono comunque voluti indicare i prezzi relativi ad alcune caratteristiche tecniche minime. In fase di progetto queste andranno invece accuratamente descritte, unitamente all'analisi prezzi e al computo metrico estimativo.

###### 20.C03A.P01A.V001A 	Fornitura e posa di geocomposito bentonitico costituito da bentonite sodica naturale di spessore non inferiore a 6 mm (tenore minimo in montmorillonite e coefficiente di permeabilità minimo pari rispettivamente a 95% e 10-9cm/s) interposta ad un sottostrato e ad un soprastrato di geotessile

m² L. 21.000

Euro:10.84

###### 20.C03A.P01A.V002A 	Posa in opera di uno strato di argilla, compresa la fornitura a pie' d'opera, lo spandimento di uno spessore non superiore a 25 cm e la compattazione fino al raggiungimento di un coefficiente di permeabilità non superiore a 10-7cm/s

m³ L. 33000

Euro:17.04

###### 20.C03A.P01A.V003A 	Fornitura e posa in opera di geomembrana in HDPE rinforzato, con resistenza a trazione e a lacerazione non inferiori rispettivamente a 17 kN/m e a 130 N in senso sia longitudinale che trasversale, stabilizzata ai raggi solari

m² L. 7500

Euro:3.87

###### 20.C03A.P01A.V004A 	Posa in opera di uno strato di ghiaietto selezionato di qualsiasi spessore, compresa la fornitura e lo spandimento, finalizzato al drenaggio delle acque superficiali

m² L. 30000

Euro:15.49

###### 20.C03A.P01A.V005A 	 Posa in opera di uno strato di sabbia di qualsiasi spessore, compresa la fornitura e lo spandimento

###### 20.C03A.P01A.V005A.V001A 	Al metro cubo

L. 40.000

Euro:20.66

###### 20.C03A.P01A.V006A 	 Fornitura e posa in opera di georete tridimensionale ad alto indice dei vuoti, finalizzata al drenaggio e alla protezione meccanica dei teli impermeabili

###### 20.C03A.P01A.V006A.V001A 	Al metro quadrato

L. 16.000

Euro:8.26

###### 20.C03A.P01A.V006A.V002A 	Al metro quadrato, con un geotessile di separazione

L. 18.000

Euro:9.29

###### 20.C03A.P01A.V006A.V003A 	Al metro quadrato, con due geotessili di separazione

L. 23.000

Euro:11.88

### 20.C03A.P02A 	 Messa in sicurezza mediante impermeabilizzazione laterale

###### 20.C03A.P02A.V001A 	 Fornitura e posa in opera di palancole metalliche in acciaio fino alla lunghezza di 13 ml, comprese l'infissione mediante vibratore idraulico ad alta frequenza (1.800-2.400 cicli/min), la fornitura e l'assemblaggio di pezzi speciali di collegamento e quant'altro occorre per la realizzazione del lavoro a regola d'arte

###### 20.C03A.P02A.V001A.V001A 	Per ogni kg, senza trattamento anticorrosivo

L. 2.000

Euro:1.03

###### 20.C03A.P02A.V001A.V002A 	Per ogni kg, con trattamento anticorrosivo (zincatura, ecc...)

L. 2.500

Euro:1.29

###### 20.C03A.P02A.V002A 	 Formazione di colonne di terreno consolidato con procedimento jet-grouting, verticali o subverticali, tra loro compenetrate, di diametro medio in funzione della natura del terreno e del valore di energia specifica impiegata, eseguite mediante introduzione a rotazione di aste di diametro opportuno che vengono ritirate e ruotate a velocità prefissata, iniettando attraverso appositi ugelli le miscele disgreganti e cementizie ad altissima pressione (300-450 atm.) e con procedimento monofluido (cioè mediante iniezione della sola miscela cementizia), compresa la fornitura del cemento R325 fino ad un consumo di 600 kg per metro cubo di terreno consolidato, esclusi la formazione di accessi a piani di lavoro, per profondità fino a 20 m misurata tra la quota raggiunta dall'utensile e la quota superiore del trattamento

###### 20.C03A.P02A.V002A.V001A 	Al metro lineare, per diametro reso tra 50 e 60 cm

L. 155.000

Euro:80.05

###### 20.C03A.P02A.V002A.V002A 	Al metro lineare, per diametro reso tra 70 e 80 cm

L. 165.000

Euro:85.21

###### 20.C03A.P02A.V002A.V003A 	Al metro lineare, per diametro reso pari a 120 cm

L. 192.000

Euro:99.16

###### 20.C03A.P02A.V003A 	 Sovrapprezzo per consumo di cemento oltre 600 kg per metro cubo di terreno consolidato, compresa la fornitura del cemento

###### Questa voce fa riferimento a: 20.C03A.P02A.V00,.

###### 20.C03A.P02A.V003A.V001A 	Per ogni 100 kg

L. 26.500

Euro:13.69

###### 20.C03A.P02A.V004A 	 Impianto e ripiegamento del cantiere e delle attrezzature per l'esecuzione di diaframmi

###### 20.C03A.P02A.V004A.V001A 	A corpo

L. 28.000.000

Euro:14460.79

###### 20.C03A.P02A.V005A 	 Esecuzione di diaframma a parete continua in conglomerato cementizio semplice o armato, avente una R'bk > 250 kg/cmq, eseguito mediante l'impiego di benne autopenetranti in fango attivo di bentonite, compresi lo scavo in terreno di qualunque natura e consistenza anche in presenza di trovanti, il carico e il trasporto a discarica dei materiali di risulta, la fornitura e posa, ove previste, dei dispositivi di sostegno delle armature metalliche, nonché il getto in loro presenza, la formazione delle coree di guida di sezione non inferiore a cm. 40 x 50 e quanto altro occorre per dare l'opera completa in ogni sua parte, con l'esclusione della sola eventuale fornitura e posa in opera dell'armatura metallica

###### 20.C03A.P02A.V005A.V001A 	Al metro quadrato, per uno spessore di 40 cm

L. 109.500

Euro:56.55

###### 20.C03A.P02A.V005A.V002A 	Al metro quadrato, per uno spessore di 50 cm

L. 134.500

Euro:69.46

###### 20.C03A.P02A.V005A.V003A 	Al metro quadrato, per uno spessore di 60 cm

L. 151.000

Euro:77.98

###### 20.C03A.P02A.V005A.V004A 	Al metro quadrato, per uno spessore di 80 cm

L. 185.000

Euro:95.54

###### 20.C03A.P02A.V005A.V005A 	Al metro quadrato, per uno spessore di 100 cm

L. 218.500

Euro:112.84

###### 20.C03A.P02A.V006A 	Sovrapprezzo per l'esecuzione di giunti ad incastro per la realizzazione di diaframmi continui impermeabili

###### Questa voce fa riferimento a: 20.C03A.P02A.V00,.

###### 20.C03A.P02A.V006A.V001A 	A corpo

###### 20.C03A.P02A.V007A 	 Esecuzione di diaframma impermeabile in cemento bentonitico plastico, incluso lo scavo mediante benna mordente di una parete di larghezza non inferiore a 50 cm e profondità fino a 6m, compreso l'onere della fornitura, della miscelazione e del riempimento dello scavo con miscela autoindurente in volume sino a 1.3 volte il volume teorico dello scavo

###### 20.C03A.P02A.V007A.V001A 	Al metro quadrato

L. 80.000

Euro:41.32

### 20.C03A.P03A 	Smaltimento rifiuti

Nell'affrontare l'analisi dei costi della fase conclusiva di un intervento di bonifica, quella relativa al trasporto ed allo smaltimento finale dei rifiuti asportati, sono emerse variazioni dei costi di mercato che non consentivano indicazioni puntuali, ma unicamente un possibile range dei costi stessi. Si è deciso tuttavia di rimarcare il problema affinchè dall'esecutore venga fornita, unitamente al progetto, una dettagliata analisi prezzi in base ai costi di mercato, per consentire agli uffici regionali competenti la creazione di un apposito archivio dati finalizzato alla successiva valutazione della congruità dei prezzi proposti.

### 20.C03A.P04A 	Nuove tecnologie

Come già ricordato nella premessa, quest'ultimo paragrafo si propone di porre all'attenzione dei progettisti che si occupano di bonifiche di siti contaminati l'esistenza di tecnologie di decontaminazione alternative alla semplice asportazione di materiale contaminato e al suo conferimento in discarica o ad inceneritore. In questo senso esso vuole anche essere da stimolo per verificare la possibilità di utilizzare nuove metodologie di intervento. Per quanto riguarda i terreni e le acque, si allegano alcuni dati relativi all'esperienza italiana. Si puntualizza che, viste le innumerevoli variabili che possono influire sulle modalità di trattamento, il prezzo potrà essere definito solo sulla base di una accurata analisi.

###### 20.C03A.P04A.V001A 	Terreni

###### 20.C03A.P04A.V001A.V001A 	Terreni inquinati da composti organici volatili alogenati sottoposti a intervento di aspirazione di aria in situ con l'ottenimento di una concentrazione minima raggiungibile media (5-50 mg/kg) secondo tempi di risanamento medi (1-3 anni)

###### 20.C03A.P04A.V001A.V002A 	Terreni inquinati da composti organici volatili alogenati sottoposti a intervento di aspirazione di aria in situ con l'ottenimento di una concentrazione minima raggiungibile media (5 - 50 mg/kg) secondo tempi di risanamento medi (6 mesi - 1 anno)

###### 20.C03A.P04A.V001A.V003A 	Terreni inquinati da composti organici volatili alogenati sottoposti a intervento di desorbimento a bassa temperatura ex situ con l'ottenimento di una concentrazione minima raggiungibile bassa  (< 5 mg/kg) secondo tempi di risanamento brevi (< 6 mesi)

###### 20.C03A.P04A.V001A.V004A 	Terreni inquinati da composti organici semivolatili alogenati sottoposti a intervento di desorbimento ad alta temperatura ex situ con l'ottenimento di una concentrazione minima raggiungibile bassa  (< 5 mg/kg) secondo tempi di risanamento brevi (< 6 mesi)

###### 20.C03A.P04A.V001A.V005A 	Terreni inquinati da composti organici semivolatili alogenati sottoposti a intervento di aspirazione di aria termoincrementata in situ con l'ottenimento di una concentrazione minima raggiungibile media  (5 - 50 mg/kg) secondo tempi di risanamento brevi (< 1 anno)

###### 20.C03A.P04A.V001A.V006A 	Terreni inquinati da composti organici semivolatili alogenati sottoposti a intervento di lavaggio del terreno ex situ con l'ottenimento di una concentrazione minima raggiungibile media  ( 5 - 50  mg/kg) secondo tempi di risanamento brevi (< 6 mesi)

###### 20.C03A.P04A.V001A.V007A 	Terreni inquinati da composti organici semivolatili alogenati sottoposti a intervento di dealogenazione ex situ con l'ottenimento di una concentrazione minima raggiungibile bassa  (< 5 mg/kg) secondo tempi di risanamento lunghi (> 1 anno)

###### 20.C03A.P04A.V001A.V008A 	Terreni inquinati da composti organici semivolatili alogenati sottoposti a intervento di estrazione con solventi ex situ con l'ottenimento di una concentrazione minima raggiungibile media  (5 - 50 mg/kg) secondo tempi di risanamento lunghi (> 1 anno)

###### 20.C03A.P04A.V001A.V009A 	Terreni inquinati da composti organici semivolatili alogenati sottoposti a intervento di incenerimento ex situ con l'ottenimento di una concentrazione minima raggiungibile bassa  (< 5 mg/kg) secondo tempi di risanamento brevi (< 6 mesi)

###### 20.C03A.P04A.V001A.V010A 	Terreni inquinati da composti organici volatili sottoposti a intervento di biodegradazione in situ con l'ottenimento di una concentrazione minima raggiungibile media  (5 - 50  mg/kg) secondo tempi di risanamento lunghi (> 3 anni)

###### 20.C03A.P04A.V001A.V011A 	Terreni inquinati da composti organici volatili sottoposti a intervento di bioventing in situ con l'ottenimento di una concentrazione minima raggiungibile bassa  (< 5 mg/kg) secondo tempi di risanamento medi (1 - 3 anni)

###### 20.C03A.P04A.V001A.V012A 	Terreni inquinati da composti organici volatili sottoposti a intervento di aspirazione di aria in situ con l'ottenimento di una concentrazione minima raggiungibile media  (5 -50  mg/kg) secondo tempi di risanamento medi (1 - 3 anni)

###### 20.C03A.P04A.V001A.V013A 	Terreni inquinati da composti organici volatili sottoposti a intervento di biorisanamento ex situ con l'ottenimento di una concentrazione minima raggiungibile media  (5 -50  mg/kg) secondo tempi di risanamento medi (6 mesi - 1 anno)

###### 20.C03A.P04A.V001A.V014A 	Terreni inquinati da composti organici volatili sottoposti a intervento di landfarming ex situ con l'ottenimento di una concentrazione minima raggiungibile media  (5 -50  mg/kg) secondo tempi di risanamento lunghi (> 1 anno)

###### 20.C03A.P04A.V001A.V015A 	Terreni inquinati da composti organici volatili sottoposti a intervento di desorbimentomento a bassa temnperatura ex situ con l'ottenimento di una concentrazione minima raggiungibile bassa  (< 5 mg/kg) secondo tempi di risanamento brevi (< 6 mesi)

###### 20.C03A.P04A.V001A.V016A 	Terreni inquinati da composti organici semivolatili sottoposti a intervento di biodegradazione in situ con l'ottenimento di una concentrazione minima raggiungibile media  (5 - 50  mg/kg) secondo tempi di risanamento lunghi (> 3 anni)

###### 20.C03A.P04A.V001A.V017A 	Terreni inquinati da composti organici semivolatili sottoposti a intervento di bioventing in situ con l'ottenimento di una concentrazione minima raggiungibile bassa  (< 5 mg/kg) secondo tempi di risanamento medi (1 - 3 anni)

###### 20.C03A.P04A.V001A.V018A 	Terreni inquinati da composti organici semivolatili sottoposti a intervento di desorbimento ad alta temperatura ex situ con l'ottenimento di una concentrazione minima raggiungibile bassa  (< 5 mg/kg) secondo tempi di risanamento brevi (< 6 mesi)

###### 20.C03A.P04A.V001A.V019A 	Terreni inquinati da composti organici semivolatili sottoposti a intervento di aspirazione di aria termoincrementata in situ con l'ottenimento di una concentrazione minima raggiungibile media  (5 - 50 mg/kg) secondo tempi di risanamento brevi (< 1 anno)

###### 20.C03A.P04A.V001A.V020A 	Terreni inquinati da composti organici semivolatili  sottoposti a intervento di lavaggio del terreno ex situ con l'ottenimento di una concentrazione minima raggiungibile media  ( 5 - 50  mg/kg) secondo tempi di risanamento brevi (< 6 mesi)

###### 20.C03A.P04A.V001A.V021A 	Terreni inquinati da composti organici semivolatili  sottoposti a intervento di estrazione con solventi ex situ con l'ottenimento di una concentrazione minima raggiungibile  media (5 - 50 mg/kg) secondo tempi di risanamento lunghi (> 1 anno)

###### 20.C03A.P04A.V001A.V022A 	Terreni inquinati da combustibili sottoposti a intervento di biodegradazione in situ con l'ottenimento di una concentrazione minima raggiungibile media  (5 - 50  mg/kg) secondo tempi di risanamento lunghi (> 3 anni)

###### 20.C03A.P04A.V001A.V023A 	Terreni inquinati da composti organici semivolatili  sottoposti a intervento di incenerimento ex situ con l'ottenimento di una concentrazione minima raggiungibile bassa  (< 5 mg/kg) secondo tempi di risanamento brevi (< 6 mesi)

###### 20.C03A.P04A.V001A.V024A 	Terreni inquinati da combustibili sottoposti a intervento di bioventing in situ con l'ottenimento di una concentrazione minima raggiungibile bassa  (< 5 mg/kg) secondo tempi di risanamento medi (1 - 3 anni)

###### 20.C03A.P04A.V001A.V025A 	Terreni inquinati da combustibili sottoposti a intervento di aspirazione di aria in situ con l'ottenimento di una concentrazione minima raggiungibile media  (5 -50  mg/kg) secondo tempi di risanamento medi (1 - 3 anni)

###### 20.C03A.P04A.V001A.V026A 	Terreni inquinati da combustibili sottoposti a intervento di biorisanamento ex situ con l'ottenimento di una concentrazione minima raggiungibile media  (5 -50  mg/kg) secondo tempi di risanamento medi (6 mesi - 1 anno)

###### 20.C03A.P04A.V001A.V027A 	Terreni inquinati da combustibili sottoposti a intervento di desorbimentomento a bassa temnperatura ex situ con l'ottenimento di una concentrazione minima raggiungibile bassa  (< 5 mg/kg) secondo tempi di risanamento brevi (< 6 mesi)

###### 20.C03A.P04A.V001A.V028A 	Terreni inquinati da combustibili sottoposti a intervento di landfarming ex situ con l'ottenimento di una concentrazione minima raggiungibile media  (5 -50  mg/kg) secondo tempi di risanamento lunghi (> 1 anno)

###### 20.C03A.P04A.V001A.V029A 	Terreni inquinati da combustibili sottoposti a intervento di lavaggio del terreno ex situ con l'ottenimento di una concentrazione minima raggiungibile media  ( 5 - 50  mg/kg) secondo tempi di risanamento brevi (< 6 mesi)

###### 20.C03A.P04A.V001A.V030A 	Terreni inquinati da pesticidi sottoposti a intervento di aspirazione di aria termoincrementata in situ con l'ottenimento di una concentrazione minima raggiungibile media  (5 - 50 mg/kg) secondo tempi di risanamento brevi (< 1 anno)

###### 20.C03A.P04A.V001A.V031A 	Terreni inquinati da pesticidi sottoposti a intervento di dealogenazione ex situ con l'ottenimento di una concentrazione minima raggiungibile bassa  (< 5 mg/kg) secondo tempi di risanamento lunghi (> 1 anno)

###### 20.C03A.P04A.V001A.V032A 	Terreni inquinati da pesticidi sottoposti a intervento di incenerimento ex situ con l'ottenimento di una concentrazione minima raggiungibile bassa  (< 5 mg/kg) secondo tempi di risanamento brevi (< 6 mesi)

###### 20.C03A.P04A.V001A.V033A 	Terreni inquinati da pesticidi sottoposti a intervento di desorbimento ad alta temperatura ex situ con l'ottenimento di una concentrazione minima raggiungibile bassa  (< 5 mg/kg) secondo tempi di risanamento brevi (< 6 mesi)

###### 20.C03A.P04A.V001A.V034A 	Terreni inquinati da composti inorganici sottoposti ad intervento di solidificazione/stabilizzazione in situ secondo tempi di risanamento brevi (< 1 anno)

###### 20.C03A.P04A.V001A.V035A 	Terreni inquinati da composti inorganici sottoposti ad intervento di lavaggio del terreno ex situ con l'ottenimento di una concentrazione minima raggiungibile media ( 5 - 50 mg/kg) secondo tempi di risanamento brevi (< 6 mesi)

###### 20.C03A.P04A.V001A.V036A 	Terreni inquinati da composti inorganici sottoposti ad intervento di solidificazione/stabilizzazione ex situ secondo tempi di risanamento brevi (< 6 mesi)

###### 20.C03A.P04A.V001A.V037A 	Terreni inquinati da composti inorganici sottoposti ad intervento di vetrificazione secondo tempi di risanamento medi ( 6 mesi -  1 anno)

###### 20.C03A.P04A.V001A.V038A 	Terreni inquinati da composti inorganici sottoposti ad intervento di ossido-riduzione secondo tempi di risanamento brevi (<6 mesi)

###### 20.C03A.P04A.V001A.V039A 	Trattamenti Chimico-Fisici On Site/Off Site

###### 20.C03A.P04A.V001A.V039A.V001A 	- estrazione con acqua

###### 20.C03A.P04A.V001A.V039A.V002A 	- estrazione con solventi

###### 20.C03A.P04A.V001A.V039A.V003A 	- inertizzazione

###### 20.C03A.P04A.V001A.V040A 	Trattamenti Biologici On site

###### 20.C03A.P04A.V001A.V040A.V001A 	- bioreattori

###### 20.C03A.P04A.V001A.V041A 	Trattamenti Termici In Situ

###### 20.C03A.P04A.V001A.V041A.V001A 	- desorbimento (estrazione o strippaggio con vapore)

###### 20.C03A.P04A.V001A.V041A.V002A 	- termodistruzione (vetrificazione)

###### 20.C03A.P04A.V001A.V042A 	Trattamenti Biologici In Situ

###### 20.C03A.P04A.V001A.V042A.V001A 	- bioventilazione

###### 20.C03A.P04A.V002A 	Acque

###### 20.C03A.P04A.V002A.V001A 	Acque inquinate da composti organici volatili alogenati sottoposti a intervento di air spargin in situ con l'ottenimento di una concentrazione minima raggiungibile media (5-100 µg/l) secondo tempi di risanamento brevi (<3 anni)

###### 20.C03A.P04A.V002A.V002A 	Acque inquinate da composti organici volatili alogenati sottoposti a intervento di strippaggio ex situ con l'ottenimento di una concentrazione minima raggiungibile bassa (<5 µg/l)

###### 20.C03A.P04A.V002A.V003A 	Acque inquinate da composti organici volatili alogenati sottoposti a intervento di ossidazione UV ex situ con l'ottenimento di una concentrazione minima raggiungibile bassa (<5 µg/l)

###### 20.C03A.P04A.V002A.V004A 	Acque inquinate da composti organici semivolatili alogenati sottoposti a intervento di ossidazione UV ex situ con l'ottenimento di una concentrazione minima raggiungibile bassa (<5 µg/l)

###### 20.C03A.P04A.V002A.V005A 	Acque inquinate da composti organici semivolatili alogenati sottoposti a intervento di adsorbimento su carboni ex situ con l'ottenimento di una concentrazione minima raggiungibile bassa (<5 µg/l)

###### 20.C03A.P04A.V002A.V006A 	Acque inquinate da composti organici volatili  sottoposti a intervento di air spargin in situ con l'ottenimento di una concentrazione minima raggiungibile media (5-100 µg/l) secondo tempi di risanamento brevi (<3 anni)

###### 20.C03A.P04A.V002A.V007A 	Acque inquinate da composti organici volatili sottoposti a intervento di strippaggio ex situ con l'ottenimento di una concentrazione minima raggiungibile bassa (<5 µg/l)

###### 20.C03A.P04A.V002A.V008A 	Acque inquinate da composti organici volatili sottoposti a intervento di biodegradazione con H2O2 in situ con l'ottenimento di una concentrazione minima raggiungibile bassa (<5 µg/l) secondo tempi di risanamento medi (3-10 anni)

###### 20.C03A.P04A.V002A.V009A 	Acque inquinate da composti organici volatili sottoposti a intervento di ossidazione con air sparging in situ con l'ottenimento di una concentrazione minima raggiungibile bassa (<5 µg/l) secondo tempi di risanamento medi (3-10 anni)

###### 20.C03A.P04A.V002A.V010A 	Acque inquinate da composti organici semivolatili sottoposti a intervento di biodegradazione con H2O2 in situ con l'ottenimento di una concentrazione minima raggiungibile bassa (<5 µg/l) secondo tempi di risanamento medi (3-10 anni)

###### 20.C03A.P04A.V002A.V011A 	Acque inquinate da composti organici semivolatili sottoposti a intervento di ossidazione con air sparging in situ con l'ottenimento di una concentrazione minima raggiungibile bassa (<5 µg/l) secondo tempi di risanamento medi (3-10 anni)

###### 20.C03A.P04A.V002A.V012A 	Acque inquinate da composti organici semivolatili sottoposti a intervento di dual phase extraction in situ con l'ottenimento di una concentrazione minima raggiungibile media (5-100 µg/l) secondo tempi di risanamento brevi (<3 anni)

###### 20.C03A.P04A.V002A.V013A 	Acque inquinate da composti organici semivolatili  sottoposti a intervento di adsorbimento su carboni  ex situ con l'ottenimento di una concentrazione minima raggiungibile bassa (<5 µg/l)

###### 20.C03A.P04A.V002A.V014A 	Acque inquinate da combustibili sottoposti a intervento di biodegradazione con H2O2 in situ con l'ottenimento di una concentrazione minima raggiungibile bassa (<5 µg/l) secondo tempi di risanamento medi (3-10 anni)

###### 20.C03A.P04A.V002A.V015A 	Acque inquinate da combustibili sottoposti a intervento di ossidazione con air sparging in situ con l'ottenimento di una concentrazione minima raggiungibile bassa (<5 µg/l) secondo tempi di risanamento medi (3-10 anni)

###### 20.C03A.P04A.V002A.V016A 	Acque inquinate da combustibili sottoposti a intervento di air spargin in situ con l'ottenimento di una concentrazione minima raggiungibile media (5-100 µg/l) secondo tempi di risanamento brevi (<3 anni)

###### 20.C03A.P04A.V002A.V017A 	Acque inquinate da combustibili sottoposti a intervento di dual phase extraction in situ con l'ottenimento di una concentrazione minima raggiungibile media (5-100 µg/l) secondo tempi di risanamento brevi (<3 anni)

###### 20.C03A.P04A.V002A.V018A 	Acque inquinate da pesticidi sottoposti a intervento di ossidazione UV  con l'ottenimento di una concentrazione minima raggiungibile bassa (<5 µg/l)

###### 20.C03A.P04A.V002A.V019A 	Acque inquinate da composti inorganici sottoposti a intervento di adsorbimento su carboni ex situ con l'ottenimento di una concentrazione minima raggiungibile bassa (<5 µg/l)

###### 20.C03A.P04A.V002A.V020A 	Acque inquinate da composti inorganici sottoposti a intervento di barriere fisiche in situ secondo tempi di risanamento brevi (< 3 anni)

# Sommario

PREFAZIONE	1

PREMESSA	2

20.C01A 	INDAGINI PER LA CARATTERIZZAZIONE DEL SITO	8

20.C01A.P01A 	Indagini geofisiche	8

20.C01A.P02A 	Indagini idrogeologiche	12

20.C01A.P03A 	Indagini geotecniche di laboratorio	19

20.C02A 	INDAGINI SULLE FONTI DI CONTAMINAZIONE	26

20.C02A.P01A 	Campionamento	26

20.C02A.P02A 	Analisi chimiche	29

20.C03A 	INTERVENTI DI BONIFICA	38

20.C03A.P01A 	Messa in sicurezza mediante impermeabilizzazione superficiale	38

20.C03A.P02A 	 Messa in sicurezza mediante impermeabilizzazione laterale	38

20.C03A.P03A 	Smaltimento rifiuti	40

20.C03A.P04A 	Nuove tecnologie	40

Sommario	46